## Slide 1: HEAT AND MATERIAL BALANCES

## Slide 2: SINGLE EFFECT EVAPORATOR
Persamaam dasar
q= panas ditransfer
U=koefisien perpindahan panas
A=luas perpindahan panas
∆T = perbedaan suhu , suhu steam mengembun dengan boiling point larutan

## Slide 3: Neraca massa
Neraca massa total
Neraca massa solut
Neraca panas
Jumlah panas ditransfer

## Slide 4: Overall heat transfer coefficient, U
Overall heat transfer coefficient, U (W/m2.K) terdiri atas
Steam side condensing coefficient ( dengan nilai 5700 W/m2.K =1000 Btu/h.ft2.oF)
Logam dari tube, dengan konduktivitas yang baik, tahanan transfer panas diabaikan
Tahanan dari kerak
Liquid film coefficient

## Slide 6: Boiling point rise of solutions
Proses evaporasi biasanya berlangsung sehingga konsentrasi larutan cukup tinggi.
Sifat-sifat fisis larutan tidak sama dengan sifat air
Terdapat kenaikan titik didih larutan
Grafik Duhring – perkiraan kenaikan titik didih larutan

## Slide 8: Enthalpy-Concentration Chart
Heat of solution
the heat evolved or absorbed when a substance dissolves specifically :
the amount involved when one mole or sometimes one gram dissolves in a large excess of solvent.

## Slide 11: Multiple Effect
Besar transfer panas
Luas transfer panas ketiga efek sama
Karena sebanding dengan maka

## Slide 12
Kapasitas

## Slide 13
PERHITUNGAN
Langkah perhitungan
Tentukan BPR di efek terakhir
Tentukan total uap terbentuk dengan neraca massa (trial pertama V1=V2=V3)
Perkirakan penurunan suhu
Dengan neraca massa dan neraca panas hitung uap terbentuk dan laju alir cairan.
jika nilainya berbeda dengan asumsi pada langkah 2 maka lakukan perhitungan ulang langkah 2,3 dan 4 menggunakan nilai terakhir
5. Hitung nilai q tiap efek. Dengan persamaan hitung A tiap efek
Hitung A rata-rata
Jika nilai A saling dekat maka perhitungan selesai.
Jika nilai A jauh maka perhitungan diulangi lagi seperti berikut
Trial kedua : gunakan nilai laju alir uap dan cairan dari perhitungan no 4 (yang terakhir). Hitung konsentrasi padatan yang baru
Hitung baru
Dengan nilai ∆T baru ulangi perhitungan dari langkah 4.

## Slide 14: Contoh