## Slide 1: NERACA ENERGI

## Slide 2: SISTEM DAN SIFAT DASAR
1. Sistem : bagian dari alam semesta yang diberi perhatian dalam penyelesaian masalah.
2. Sistem terbuka : sistem menerima masukan masa atau melepaskan massa keluar sistem walaupun jumlah atau komposisi massa dalam sistem mungkin tidak mengalami perubahan.
3. Sistem tertutup : sistem tidak mengalami pemasukan atau pengeluaran massa tapi mungkin mengalami pemasuklan atau pengeluaran energi
4. Sistem tertutup disebut sebagai sistem terisolir jika sistem tersebut tidak mengalami pemasukan atau pengeluaran energi dalam bentuk apapun
5. Sistem adiabatik : jika sistem tidak mengalami pemasukan atau pengeluaran energi dalam bentuk panas

## Slide 3: ENERGI TERSIMPAN DALAM BENDA
Energi kinetik, yaitu energi yang dimiliki benda terkait dengan gerak relatifnya.
Ek = ½ v2
2. Energi potensial
a. Energi potensial sehubungan dengan posisi benda, Ep = gz
b. Energi potensial sehunbungan dengan perubahan bentuk/volum, Ep = PV
3. Energi dalam, U
4. Entalpi, H, besaran yang dituliskan secara matematis sebagai kemudahan untuk menuliskan (U + PV) yang sering muncul bersamaan

## Slide 4: ENERGI YANG BERPINDAH
Energi sistem dapat bertambah/berkurang melalui cara sbb :
Energi terbawa dalam materi yang masuk atau keluar sistem
Panas (Q) yang masuk atau keluar akibat perbedaan temperatur sistem dengan lingkungan
Kerja (w)

## Slide 5: ENTALPI, H
Energi dalam, U
Energi potensial sehubungan dengan perubahan bentuk/volum, Ep = PV
Entalpi,H, besaran yang dituliskan secara matematis sebagai kemudahan untuk menuliskan (U + PV) yang sering muncul bersamaan

## Slide 6: JENIS PERUBAHAN ENTALPI (PANAS)
Panas laten
Berkaitan dengan perubahan kandungan energi benda yang mengakibatkan perubahan fasa seperti penguapan, pengembunan, peleburan dan juga bentuk kristal
Perubahan fasa untuk benda murni berlangsung pada suhu dan tekanan yang tetap
Panas sensibel
Jika sebuah benda dipanasi atau didinginkan maka perubahan kandungan energi terlihat sebagai perubahan temperatur
Hubungan antara perubahan kandungan energi benda dengan suhu :
Pemanasan/pendinginan dilakukan pada volum tetap,dU = Cv.dT
Pemanasan/pendinginan dilakukan pada tekanan tetap, dH = Cp.dT

## Slide 7: KAPASITAS PANAS
Cp = [dH/dT]P, banyaknya panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda pada tekanan tetap
Cv = [dU/dT]V, banyaknya panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda pada volum tetap
Khusus senyawa yang mendekati gas ideal berlaku :
Cp= Cv + R
Cp = 7/2 R untuk gas beratom dua seperti N2, O2
Kebanyakan industri beroperasi pada tekanan tetap, sehingga data Cp lebih banyak digunakan
Ketergantungan kapasitas panas terhadap tekanan relatif kecil dibanding ketergantungannya terhadap suhu, karenanya kapasitas panas biasa dianggap tidak tergantung tekanan

## Slide 8
Beberapa data kapasitas panas pada berbagai suhu disajikan dalam tabel.
Untuk kepraktisan, data eksperimen kapasitas panas pada berbagai suhu disajikan dalam persamaan empiris.

## Slide 9
Untuk rentang suhu kecil, kapasitas panas disajikan sebagai kapasitas panas rata-rata

## Slide 10
Untuk padatan dan gas, Cp merupakan fungsi suhu.
Beberapa sumber data-data Cp :
Cp = f (T) ;
appendix D, Coulson and Richardson, “ Chemical Engineering”.
Table E.1. Himmelblau.
Cp dalam bentuk grafik; Geankoplis; Perry.
Cp untuk foods and biological material; appendix A.4, Geankoplis,”Transport Processes and Unit Operation”.

## Slide 13
Kapasitas panas campuran
Cp campuran = Σ (yi Cpi)
dengan yi adalah fraksi massa / fraksi mol komponen dalam campuran

## Slide 14: Perubahan entalpi
Contoh :
Hitung perubahan entalpi 1 mol udara yang dipanaskan dari 25 C menjadi 100 C

## Slide 15: TABEL TERMODINAMIKA
Hubungan entalpi, suhu, dan tekanan, termasuk volum spesifik dan entropi senyawa sering disajikan dalam bentuk tabel .
Data yang tidak tersedia dalam tabel dapat dihitung dengan interpolasi linier
Tabel uap (steam table)

## Slide 16: contoh
Hitung perubahan entalpi 100 kg steam yang mengalami proses dari keadaan 9 bar 300 C menjadi 5 bar dan uap jenuh.

## Slide 17: NERACA ENERGI TANPA REAKSI
Neraca energi dapat ditulis sesuai dengan hukum Termodinamika I
[energi masuk] – [energi keluar] + [energi dibangkitkan] – [energi digunakan] = [akumulasi energi]
Untuk sistem steady state [akumulasi energi] = 0
Jika tidak ada energi yang dibangkitkan dan energi yang digunakan di dalam sistem maka
[energi masuk] = [energi keluar]

## Slide 18
Energi terbawa aliran masuk/keluar
Energi dalam, U
Energi potensial, gz, Pv
Energi kinetik, ½ v2
Energi masuk melalui diding sistem
Panas, Q
Kerja, w
Sistem terbuka dengan aliran masuk dan aliran keluar
1
2
Q
-w

## Slide 19
Neraca massa
m1 = m2
Neraca energi
(u1 + gz1 + ½ v12 + P1v1) m1 - (u2 + gz2 + ½ v22+ Pv2)m2 +Q –w = 0
Jika v1=v2, z1 = z2
Maka m(Δu + Δ Pv)=Q-w
Neraca energi sering ditulis dalam bentuk neraca entalpi
Pada sistem di mana tidak ada kerja pompa maka

## Slide 20: CONTOH
Seseorang ingin membuat air hangat bersuhu 80 oC 1 bar sejumlah 250 kg/jam dengan cara mencampur air suhu 30 oC 1 bar dengan steam 1 bar 150 oC. Hitung jumlah masing-masing arus yang harus dicampur.

## Slide 21: U88888888888888, . “

## Slide 23: CONTOH
Uap metanol jenuh sejumlah 250 kg/jam pada suhu 64,7 oC akan diembunkan dalam suatu kondenser. Sebagai pendingin digunakan air yang masuk pada suhu 25 oC dan keluar pada suhu 45 oC. Hitung kebutuhan air pendingin. Diketahui ΔHv metanol = 35,27 kJ/mol.

## Slide 25: Saturated water-pressure table

## Slide 28: Saturated water – temperature table

## Slide 31: SUPERHEATED STEAM