## Slide 1: Produksi Bersih (Cleaner Production)
Dr. M. Masykuri, M.Si.
Program Studi Ilmu Lingkungan
Program Pascasarjana
Universitas Sebelas Maret (UNS)
HP. 08121500634, email: mmasykuri@yahoo.com
Solo, Jan 2020

## Slide 2: Outline
Definisi
Strategi Pengelolaan Lingkungan
End-of-Pipe Treatment
Latar Permasalahan
Tujuan CP
Other Related Concepts
Pendekatan Terpadu
Tiga Miskonsepsi
Komparasi Pengelolaan
Strategi
Implementasi
Metodologi CP
Contoh Aplikasi CP
Referensi

## Slide 3: Latar Permasalahan
Current: Linear system…

## Slide 4: Latar Permasalahan
The Ideal: Cyclical system…
Produksi Bersih (Cleaner Production)

## Slide 5: Latar Permasalahan
Krisis energi dari fossil fuel
Ketersediaan energi nasional
Pemenuhan kebutuhan energi dari energi yang berasal dari teknologi bersih (carbon-free technology) di masa depan
Gambar 1. Proyeksi Produksi Energi Primer Indonesia (Susandi, 2004)

## Slide 6: Latar Permasalahan
PASSIVE
Ignore pollution
REACTIVE
Dilution and dispersion
PROACTIVE
Cleaner Production
CONSTRUCTIVE
End-of-pipe treatment
1
2
4
3
Responses of businesses to pollution:

## Slide 7: Latar Permasalahan
Paradigma pengelolaan usaha:
single bottom line
financial
1. Pilar Tunggal -Finansiil:
Aspek keuangan menjadi satu-satunya dasar pengelolaan usaha – dicerminkan pd tujuan pencapaian lab
1

## Slide 8: Latar Permasalahan
Paradigma pengelolaan usaha:
triple bottom line
profit
people
planet
2
2. Tiga Pilar:
    Profit:
    Laba menjadi salah satu tujuan usaha
People:
Kepuasan stakeholder (para pihak) menjadi salah satu tujuan perusahaan
Planet:
Menjaga kelestarian lingkungan hidup dimana perusahaan tinggal atau beroperasi menjadi salah satu misi penting perusahaan

## Slide 9: Definisi
suatu strategi untuk menghindari timbulnya pencemaran industri melalui pengurangan timbulan limbah (waste generation) pada setiap tahap dari proses produksi untuk meminimalkan atau mengeliminasi limbah sebelum segala jenis potensi pencemaran terbentuk.
Strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif dan terpadu yang diterapkan secara terus menerus pada proses produksi, produk dan jasa sehingga meningkatkan eko-efisiensi dan mengurangi terjadinya resiko terhadap manusia dan lingkungan (UNEP)
Produksi Bersih:

## Slide 10: Strategi Pengelolaan Lingkungan
Strategi pengelolaan lingkungan yang diterapkan oleh Pemerintah dimulai dari:
  Strategi pendekatan kapasitas daya dukung (Carrying capacity approach)
  Pengelolaan pada limbah yang sudah terbentuk (End of pipe treatment)
  Produksi bersih (Cleaner Production)
Produksi bersih mulai diberlakukan pada bulan September 1989/awal 1990, di mana sifatnya adalah preventif atau sifatnya pencegahan

## Slide 11: Strategi Pengelolaan Lingkungan
Upaya pengelolaan dampak:
Prevensi
Kontrol
Remediasi
End of Pipe
Clean Production

## Slide 12: Analisis Output
Product dan non product output:
Produk Akhir Yg Diharapkan –
Produk Akhir Yg Tdk Diharapkan – Keluaran Bukan Product -
Non-product Output
Product Output
Man Money
Method Material
Machine Market

## Slide 13: Analisis Output
Product dan non product output:
UKM Tempe Tahu | 
Product Output | Non product Output
Tempe Tahu | Sisa kupasan kedelai Air limbah cucian Asap Panas ……

## Slide 14: Strategi Pengelolaan Lingkungan
End of Pipe
Cleaner Production
Perkembangan Strategi Pengelolaan Lingkungan

## Slide 15: End of Pipe Treatment
Rendahnya pentaatan dan penegakan hukum dan peraturan.
Lemahnya perangkat Peraturan yang tersedia.
Rendahnya tingkat kesadaran.
Sifatnya reaktif atau bereaksi setelah limbah itu terbentuk.
Memerlukan biaya investasi, operasi serta pemeliharaan relatif tinggi. Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa kalangan industri tidak atau belum dapat melaksanakan pengelolaan lingkungan secara optimal.
Kendala End-of-Pipe Treatment:

## Slide 16: Tujuan CP
Untuk mengurangi konsumsi bahan baku dan energi dalam proses produksi
Untuk sedapat mungkin menghilangkan penggunaan bahan beracun dan berbahaya (B3)
Untuk mengurangi (pada sumbernya) jumlah dan toksisitas emisi dan limbah yang dihasilkan

## Slide 17: Other Related Concepts
Eco-efficiency
Waste minimization
Pollution prevention
Green productivity
Cleaner production = pollution prevention = waste minimization = ecoefficiency
For businesses, these concepts mean practically the same thing

## Slide 18: Other Related Concepts
Keterkaitan antar konsep-konsep pengelolaan lingkungan preventif:
(Sumber: René Van Berckel, 1997)

## Slide 19: Pendekatan Terpadu
Eliminate
Pollution Prevention
Reuse
Reduce
Energy use
Treat and Dispose
Recycle
Personnel Management
Work Procedures
Impact of products
Control and Disposal
Waste
management
Raw material use
All media: water, air, soil, natural resources
Pendekatan terpadu dalam Produksi Bersih:

## Slide 20: Tiga Miskonsepsi
1. CP tidak hanya berlaku untuk industri atau suatu sistem produksi
Salah tafsir terhadap konsep Produksi Bersih:
CP dapat diterapkan pada multi sektor dan program
sekolah
Pelayanan
kesehatan
hotel
sektor
perdagangan
Sektor
transportasi

## Slide 21: Tiga Miskonsepsi
CP tidak harus berupa sesuatu yang mahal dan perubahan yang ekstrim
Salah tafsir terhadap konsep Produksi Bersih:
Penerapan CP dalam praktek housekeeping practices dapat menghemat 10–15% energi dan 15-20% konsumsi air, dengan tanpa atau minim investasi.

## Slide 22: Tiga Miskonsepsi
2. CP tak selalu identik dengan konsep teknis.
Dengan kata lain CP tak ekivalen dengan ‘Clean Technology’.
Salah tafsir terhadap konsep Produksi Bersih:
CP mencakup juga suatu perubahan sikap dan perilaku dan manajemen praktis

## Slide 23: Komparasi Pengelolaan
Beginning – waste without any treatment
Keadaan awal – tanpa perlakuan terhadap limbah:

## Slide 24: Komparasi Pengelolaan
Advanced situation – Emissions and wastewater are treated, solid waste is disposed
End-of-Pipe Treatments – Emisi dan limbah cair diolah, limbah padat dibuang:

## Slide 25: Komparasi Pengelolaan
Cleaner Production
Produksi Bersih (cleaner production):

## Slide 26: Strategi
Cleaner production
Internal Recycling
Reduction in source
Process Change
Product Change
Entrances Substitution
Technological Modification
Good Practices

## Slide 27: Implementasi
Relationship with MEAs:
1- UNFCCC/Kyoto – Green House Gas emissions
2- Basel Convention – Waste minimisation
3- Stockholm Convention – Avoid unintentionally
produced POP’s (PCB’s, dioxins and furans)
TECHNOLOGY
INPUT MATERIALS
OPERATION
PRODUCTS
PRODUCTION PROCESS
Kategori CP:

## Slide 28: Implementasi
Option 1: Input material substitution
TECHNOLOGY
OPERATION
PRODUCTS
PRODUCTION PROCESS
1/ Change inputs materials, water and energy:
> Replacing toxic or harmful materials with less toxic
> Use of renewable materials
> Use materials with longer lifetime
> Material purification
Change INPUT MATERIALS

## Slide 29: Implementasi
Option 2: Technology change
TECHNOLOGY
OPERATION
PRODUCTS
PRODUCTION PROCESS
2/ Technology
change:
> Replacing
> Equipment modification
> Optimal process conditions
> Increased automation
> Improved process control
> Improved equipment lay-out
Improve equipment and process control
New technology
WASTES & EMISSIONS
Change INPUT MATERIALS

## Slide 30: Implementasi
Option 3: Good operation practices
TECHNOLOGY
OPERATION
PRODUCTS
PRODUCTION PROCESS
3/ Improved
operation
practices:
> Production scheduling
> Energy management (peak shaving)
> Maintenance programmes
> Working instructions and procedures
> Training and incentives program
> Adequate process control operations
> Proper maintenance and cleaning
Improved management
Workers skills & process control
Improve equipment and process control
Change INPUT MATERIALS
New technology

## Slide 31: Implementasi
Option 4: Product modification
PRODUCTS modification
TECHNOLOGY
OPERATION
PRODUCTION PROCESS
4/ Product modification:
> Recycling friendly design
> Product Life Extension
> More efficient, less material intensive packaging
> Reduction of harmful substances.
Improve equipment and process control
Improved management
Workers skills & process control
Change INPUT MATERIALS
New technology

## Slide 32: Implementasi
Option 5: Reuse and Recycling
TECHNOLOGY
OPERATION
PRODUCTION PROCESS
5/ On-site reuse and recycling:
> On site recovery and re-use of raw materials in the process, waste water, waste heat and cooling water > Transforming waste into useful by-products
> Waste segregation and storage
WASTES & EMISSIONS
Improve equipment and process control
Improved management
Workers skills & process control
PRODUCTS modification
Re-use and recycling
Change INPUT MATERIALS
New technology

## Slide 33: Teknik CP
TEKNIK PROD BERSIH
PENGURANGAN SUMBER PENCEMAR
DAUR ULANG
PERUBHN PRODUK: Penggantian produk
Penghematan produk
Perubahan pd komposisi produk
PENGENDALIAN SUMBER PENCEMARAN
PENGGUNAAN KEMBALI
Pengembalian ke proses awal
Penggantian bahan untuk proses awal
PENGAMBILAN KEMBALI
Diproses utk mendapatkan bahan asal
Diproses utk mendapatkan produk samping

## Slide 34: Teknik CP
PENGENDALIAN SUMBER PENCEMARAN
Perubahan Material input:
Pemurnian material
Penggantian material
Pengubahan Teknologi:
Ubah proses peralatn
Ubah tata letak/ pemipaan
otomatisasi alat, ubah tatanan dan ketentuan operasi
Tata Cara Operasi:
Tindakan prosedural
Pencegahan kehilangan
Sistem manajemen
Peningkatan penanganan material
Pemisahan limbah

## Slide 35: Teknik CP
PERUBAHAN BAHAN BAKU
mengurangi/ menghilangkan bhn baku yg mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) seperti logam berat dari zat warna pelarut
menggunakan bhn baku kualitas baik dan murni untuk menghindari kontaminan dalam proses

## Slide 36: Teknik CP
2. TATA CARA OPERASI DAN TATA KELOLA YG BAIK
mencegah kehilangan bhn baku, produk maupun energi dari pemborosan, dan tercecer
penanganan material dengan baik
jadual produksi yg baik dan koordinasi pengelolaan limbah
pemisahan (segregasi) limbah menurut jenisnya
mengembangkan manajemen perawata, shg mengurangi kehilangan akibat kerusakan
mengembangkan tata cara penanganan dan inventarisasi bhn baku, energi, produk, dan peralatan

## Slide 37: Teknik CP
3. PENGGUNAAN KEMBALI
 menggunakan kembali sisa air proses, air pendingin dan material lain di dalam pabrik
 mengambil kembali bahan buangan sebagai energi
 menciptakan kegunaan limbah sebagai produk lain (byproduct) yg dpt dimanfaatkan oleh pihak luar
PERUBAHAN TEKNOLOGI
 mengubah tata letak, perpipaan untuk perbaikan aliran proses dan meningkatkan efisiensi
 memperbaiki kondisi proses, shg meningkatkan kualiats produk dan mengurangi jumlah limbah

## Slide 38: Teknik CP
PERUBAHAN PRODUK
 mengubah formulasi produk utk mengurangi dampak lingkungan pd waktu digunakan oleh konsumen
 meracang produk sedemikian rupa shg mudah didaur ulang
 mengurangi kemasan yg tidak perlu

## Slide 39: Metodologi CP
The recognized need for Cleaner Production
1.Planning and
Organization
2.Assessment
3.Feasibility Analysis
4.Implementation
Successfully implemented
Cleaner Production projects
Sustain
&
Continue
(EMS)
> Obtain management commitment
> Organise project team
> Identify barriers & solutions
> Set objectives
> Pre-assess
> Identify sources (WHERE)
> Analyse causes (WHY)
> Generate possible options (HOW)
> Evaluate options on:
  Technical, environmental
  and economic feasibility
> Select best options
> Option implementation
> Monitoring and evaluation
> Sustain and continue

## Slide 40
Contoh Aplikasi
Produksi Bersih

## Slide 41: Pemakaian Listrik

## Slide 42: Tata Laksana Rumah Tangga (Housekeeping)

## Slide 43: Tata Laksana Rumah Tangga (Housekeeping)

## Slide 44: Mesin, Minyak dan Pelumas

## Slide 45: Gudang dan Penyimpanan Produk

## Slide 46: Konsumsi Air

## Slide 47: Konsumsi Air

## Slide 48: Konsumsi Air
BEFORE
AFTER

## Slide 49: Konsumsi Air
Dripping
46 L/day
0,04 cents/día
USD 7/year
Opening of 1 mm
2.000 L/day
USD 0,8/day
USD 292/year
Opening of 2 mm
4.500 L/day
USD 2,00/day
USD 739/year
Opening of 6 mm
16.500 L/day
USD 6,60 /day
USD 2409/year
Opening of 9 mm
25.000 L/day
USD 10/day
USD 3650/year
Opening of 12 mm
34.000 L/day
USD 13,6 /day
USD 4964/year
$
$
$
$
$
$

## Slide 50: Storage of Raw Materials
AFTER
BEFORE

## Slide 51: Recycling
AFTER
BEFORE
Daur ulang botol mineral bekas menjadi serat PET

## Slide 52: Recycling
Pengembangan panel boards dari limbah plastik
Plastic waste
Slab from plastic waste
Construction material

## Slide 53: Recycling
Pembuatan gelas dekoratif dari limbah kaca:
Decorative item
From waste glass
Waste glass

## Slide 54: Referensi
“Foster, S. Thomas. Managing Quality: An Integrative Approach. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2001.
“Green Manufacturing Can Be Worse For Environment.” Unisci.com. http://unisci.com/stories/19993/0824995.htm (24 Aug 1999).
Green Manufacturing Is A Strategic Priority.” ManufacturingNews.com. http://manufacturingnews.com/news/00/0915art1.html (15 Sept. 2000).
“Oslo Roundtable On Sustainable Production and Consumption.” Linkages. http://www.iisd.ca/linkages/consume/oslo006.html.

## Slide 55
Terimakasih