## Slide 1: ALKILASI

## Slide 2: Alkilasi
Masuknya gugus alkil (atau aralkil/benzil) ke dalam senyawa organik melalui reaksi substitusi atau adisi.
Berfungsi untuk meningkatkan kinerja suatu produk.

## Slide 3: Jenis-jenis alkilasi
Substitusi terhadap atom H pada senyawa karbon
Substitusi terhadap atom H pd senyawa hidrokarbon.
Pada senyawa aromatik, alkilasi terjadi pada inti. Misal alkilasi benzen dgn dodeken. Alkil terikat pada C.

## Slide 4: Jenis-jenis alkilasi
2. Substitusi terhadap atom H pd gugus hidroksil dlm alkohol atau phenol. Alkil terikat pd O.
3. Substitusi terhadap atom H yg terikat pd N. Alkil terikat pd N yg bervalensi 3. Misal pd dimetil anilin.

## Slide 5
Pd alkilasi alkana terjadi 2 mekanisme yaitu mekanisme radikal bebas (alkana rantai lurus) dan mekanisme ion (pd alkana bercabang).
Mekanisme radikal bebas terjadi pd suhu tinggi; bila dijalankan pd suhu rendah harus digunakan katalisator yg dapat mendorong terjadinya radikal bebas.
Alkilasi dengan mekanisme ion terjadi dengan bantuan katalis asam halogenida (asam mudah membentuk ion).
Alkilasi aromatik dan alkohol berlangsung dengan mekanisme ion seperti alkana bercabang.

## Slide 6
Adisi alkil halida atau alkil ester terhadap senyawa N tersier.
Pembentukan senyawa logam alkil, alkil terikat pd logam. Misal pd TEL (Tetra Ethyl Lead).
Lain-lain, misal alkil terikat pada S (merkaptan) atau terikat pd Si (alkil silane).

## Slide 7: APLIKASI ALKILASI DI INDUSTRI
Industri minyak bumi
Zat warna
Karet sintetis
Obat-obatan.
Contoh :
dodekil benzen
etil benzen
cumene (iso propil benzen)
TEL
metil anilin
dimetil anilin.

## Slide 8: ZAT PENG-ALKILASI
Olefin
Alkohol
Alkil halogenida
Alkil sulfat

## Slide 9: ZAT YG DI-ALKILASI
Alkana
Aromatik
Alkohol
Senyawa yang mengandung N
Logam

## Slide 10
Berdasarkan hasil reaksi bisa dibedakan alkilasi yang membentuk :
- ikatan C-alkil
O-alkil
N-alkil
logam-alkil.

## Slide 16: AMINASI

## Slide 17
Aminasi dimaksudkan sebagai reaksi pembentukan Amina
Reaksi pembentukan Amina ada 2 cara:
Reduksi
Amonolisis

## Slide 18: REDUKSI :
Zat yang diaminasi dengan cara ini harus mempunyai unsur N, misalnya :
Senyawa nitro : RNO2
Senyawa nitroso : RNO
Senyawa amida : RCONH2 (bedakan dengan amina)
Senyawa azo : RNNR
Senyawa hidrazo : RNHNHR

## Slide 19: Zat Pereduksi yang digunakan :
Logam dan Asam
Logam : Fe, Zn, Sn, Al
Asam : HCl, H2SO4
Logam dan Basa
Logam : Fe, Zn, Sn, Al
Basa : NaOH, KOH
Notes: Hal 6-8

## Slide 20
Garam yang mudah mereduksi, misalnya :
Kation : SnCl2, FeCl2
Anion : Na2SO3, NaHSO3
Hidrogen
Reduksi dengan Hidrogen dikenal dengan Hidrogenasi
Notes: Hal 6-8

## Slide 21
Reduksi dengan Hidrogen :
Katalisator yang digunakan : Ni, Sn, Zn, Cu, Co, Cr, Fe, Pt, Mo
Katalisator Ni paling banyak digunakan, karena mempunyai kereaktifan yang besar dan mudah mengalami perubahan. Mampu bekerja baik pada suhu operasi yang lebih rendah dari suhu operasi katalisator Sn maupun Cu
Notes: Hal 6-8

## Slide 25: AMONOLISIS
Zat yang diaminasi dengan cara ini tidak diperlukan unsur N, karena gugus NH2 yang akan dibentuk justru dimasukkan berupa NH2, pada umumnya mengikuti reaksi substitusi.
Yang diganti oleh gugus NH2 dapat berupa :
Hidrogen : -H
Gugus Halogen : -F, -Cl, -Br
Gugus Sulfonat/Sulfat : -SO3H, -OSO3H
Gugus Hidroksil : -OH
Gugus Karboksil : -CO-

## Slide 26: ZAT PENGOLAH (PENGAMONOLISIS) :
Gas : NH3
Cairan : NH3, larutan NH3
Padat : Urea (NH2)2CO, ammonium Sulfat (NH4)2SO4),
Amina (CH3NH2)

## Slide 27: Jenis reaksi Amonolisis
Amonolisis Alkana
Amonolisis Alkil halogenida
Amonolisis Alkil Sulfonat
Amonolisis Alkil Sulfat
Amonolisis alkohol
Amonolisis senyawa yang mempunyai gugus karboksil
Amonolisis dengan cara addisi
substitusi

## Slide 29: Tugas
Carilah dan pelajari diagram alir proses aminasi dengan proses amonolisis (materi dapat dilihat pada buku-buku Referensi (Shreve, Groggins, Faith & Keyes)

## Slide 30: Refferences
Shreve’s “Chemical Process Industries” Chap. 38
Groggins’ “Unit Process in Organic Synthesis” Chap. 5,8, 14
Faith & Keyes, chap. Alkylamines, Alkyl Aryl Sulfonates