## Slide 1: Fluida dinamis
Viskositas, tegangan permukaan, Persamaan kontinuitas, Hukum Bernoulli

## Slide 2: Dinamika fluida
Fluida ideal memiliki ciri-ciri :
Nonviscous (encer)
Steady/laminar flow (kecepatan alir tetap)
Incompressible (tak dapat ditekan, densitas konstan)
Irrotational (tak dapat berputar)
Bedakan :
Laju alir (linier) fluida :
satuan panjang/satuan waktu
Debit fluida :
Satuan volume/satuan waktu

## Slide 3: Viskositas

## Slide 4: Viskositas
Gaya gesek internal antara molekul-molekul fluida.
Molekul-molekul tersebut saling bergesekan pada saat mengalir.
Pada zat cair, viskositas terjadi karena gaya kohesi antar molekul.
Pada gas, viskositas terjadi karena tumbukan antar molekul.
Viskositas suatu zat tergantung pada suhu.
Semakin tinggi suhu, viskositas cairan makin rendah, sedangkan viskositas gas makin tinggi.

## Slide 6: Hukum Stokes
Pada fluida non viscous, kecepatan alir fluida tidak dihambat oleh viskositas.
Pada fluida viscous, kecepatan alir fluida berbeda-beda tergantung gaya gesekan yang diterimanya.

## Slide 7
Pada fluida encer, viskositas ɳ = 0.
Benda padat yang bergerak dengan kecepatan tertentu pada suatu fluida kental akan mengalami hambatan gaya gesek sebesar :
Dengan k : koefisien yang tergantung geometris benda (luas plat/jarak antar plat), ɳ adalah koefisien viskositas (Kg/m.s atau Pa.s) dan v : kecepatan
Pada benda berbentuk bola, k = 6πr, sehingga :
Hukum Stokes

## Slide 8: Kecepatan terminal
Pada kelereng yang jatuh bebas dalam fluida kental, apabila yang bekerja hanya gaya gravitasi, maka kelereng bergerak dengan percepatan = g, sehingga jarak antara posisi kelereng pada waktu yang sama makin besar.
Kenyataannya, mula-mula kelereng mengalami hal di atas. Namun pada saat tertentu, jarak antara 2 kedudukan kelereng sama. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan kelereng makin lama makin besar hingga mencapai kecepatan terbesar yang tetap (kecepatan terminal).

## Slide 9
Gaya yang bekerja pada suatu benda yang dijatuhkan dalam cairan, bekerja 3 gaya :
1. Gaya berat W = mg
2. Gaya ke atas oleh fluida FA
3. Gaya gesekan oleh fluida Ff (Gaya Stokes)
Ff

## Slide 10
Pada saat kecepatan terminal vt tercapai, gaya-gaya yang bekerja pada benda akan seimbang :
ρb : massa jenis benda
ρf : massa jenis fluida
Vb : volume benda
Berat benda m.g = (ρb. Vb)g
Gaya gesekan Ff = 6 π ɳ r vT

## Slide 11
Kecepatan terminal dalam fluida kental :
Untuk benda berbentuk bola dengan jari-jari r, volume benda :
Sehingga :
Kecepatan terminal pada fluida kental :

## Slide 12: Tegangan muka
Contoh peristiwa akibat tegangan muka :
- klip mengapung di permukaan air
- serangga mengambang di permukaan air
- tetesan embun yang jatuh di sarang laba-laba

## Slide 13
Molekul-molekul cairan yang berada di kedalaman akan mengalami gaya tarik ke segala arah sehingga ƩF = 0.
Molekul yang ada di permukaan cairan hanya mengalami gaya ke samping dan ke dalam sehingga ƩF = 0 ke arah bawah. Cairan akan memperkecil permukaannya akibat gaya tersebut sehingga berusaha untuk menyusut sekuat mungkin. Hal ini menyebabkan permukaan cairan seolah-olah membentuk lapisan elastis di permukaan  tegangan permukaan
Setetes cairan akan cenderung berbentuk bola karenanya.

## Slide 14
Lapisan tipis di permukaan cairan inilah yang menahan klip tetap mengapung (seperti membran).
Apabila sejumlah sabun (zat yang berfungsi sebagai surfaktan) ditambahkan, maka klip di permukaan cairan akan tenggelam.
γ : koefisien tegangan muka
L : panjang benda yang bersentuhan dengan permukaan fluida

## Slide 16: Kenaikan permukaan cairan pada pipa kapiler
Gejala kapiler disebabkan oleh gaya kohesi antar molekul cairan, dan gaya adhesi antara molekul cairan dengan molekul pipa.
Zat cair naik ke atas hingga gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah, karena tegangan muka sama dengan berat zat cair yang diangkat.

## Slide 17
Pada keadaan seimbang, berat zat cair yang naik dalam pipa kapiler = komponen gaya ke atas dari gaya adhesi sehubungan dengan tegangan muka.
Berat zat cair (gaya ke bawah) w = mg
m = ρ V  V = πr²h
w = ρ(πr²h)g

## Slide 18
Gaya ke atas Fy sehubungan dengan tegangan muka yang bekerja sepanjang keliling permukaan dalam pipa kapiler :
Gaya ke atas Fy = gaya ke bawah w :
Kenaikan atau penurunan zat cair pada pipa kapiler :

## Slide 19: Note :
Untuk zat cair meniskus cekung (misal air), sudut kontak ϴ adalah lancip. Nilai cos ϴ : positif sehingga h positif  zat cair naik.
Untuk zat cair meniskus cembung (misal raksa), sudut kontak ϴ adalah tumpul. Nilai cos ϴ : negatif sehingga h negatif  zat cair turun

## Slide 20: Persamaan kontinyuitas fluida
Rv : volumetric flowrate (debit)

## Slide 21: Bernoulli’s equation
Pada ketinggian yang sama :

## Slide 22: Venturi tube
Digunakan untuk mengukur kecepatan alir fluida incompressible. Kecepatan alir pada titik 2 dapat dihitung bila diketahui beda tekanan antara posisi 1 dan 2.

## Slide 25: Torricelli’s Law
Sebuah tangki tertutup yang berisi cairan dengan massa jenis tertentu mempunyai lubang pada sisinya yang berjarak y1 dari dasar tangki.
Lubang tersebut terbuka ke atmosfer, dan diameternya jauh lebih kecil dari diameter tangki. Udara di atas zat cair dijaga pada tekanan atmosferis P. Tentukan kelajuan zat cair saat meninggalkan lubang ketika ketinggian zat cair berada pada jarak h di atas lubang.