## Slide 1: Biodiesel generasi dua
Green diesel

## Slide 2: Perbandingan proses
Biodiesel konvensional
Biodiesel generasi 2
Utamanya dari
non edible oil/animal fat
HVO
(Hydrotreated Vegetable Oil)

## Slide 3: Simak yaa..
https://www.youtube.com/watch?v=FSrrzcAKIbk
https://youtu.be/FSrrzcAKIbk
Catat perbedaan antara biodiesel dengan green diesel/hvo !

## Slide 4: hydroprocessing
MENGGUNAKAN GAS HIDROGEN untuk MENGHILANGKAN ATOM OKSIGEN DARI MOLEKUL TRIGLISERIDA.
Oksigen dihilangkan dengan 2 cara :
Dekarboksilasi
Hidrodeoksigenasi
Keduanya dibedakan berdasarkan katalis dan kondisi prosesnya.
Produk yang dihasilkan adalah propan dengan hasil samping air dan co/co2. ikatan rangkap pada trigliserida diubah seluruhnya menjadi parafin.

## Slide 5
Terputus membentuk molekul propan
Terputus membentuk senyawa paraffin
Terputus membentuk CO/CO2/H2O
Molekul trigliserida

## Slide 6
Yield 99% terdiri atas paraffin, co-product propan dan by-product air dan CO2.

## Slide 7: Kelebihan hydroprocessing
Kemudahan dalam pemurnian karena merupakan satu kesatuan (paraffinic gases) dan tidak memerlukan special handling
Bebas dari masalah pemurnian katalis
Hidrogen tersedia dengan mudah (biasanya dihasilkan dari proses fischer-tropsch terhadap biomassa)
Produk dapat dicampur dengan mudah dengan hasil pemurnian konvensional

## Slide 8: Simak yaa..
https://youtu.be/j9_D3-sr4Ws
Catat apa saja kelebihan HVO dibandingkan biodiesel konvensional

## Slide 9: Simplified green diesel flowscheme
UOP, ENI

## Slide 10: Teknologi yang dikembangkan oleh uop dan eni
Feedstock yang layak dipergunakan : soybean, rapeseed dan palm oil.
Palm oil membutuhkan lebih sedikit hidrogen dibandingkan rapeseed oil.
Bahan baku yang Dalam pengembangan : tallow dan grease
Karakteristik produk cenderung mirip meskipun bahan bakunya berbeda-beda.
Untuk mencapai cloud point -10°C yield green diesel berkisar antara 99-88% volume.
Cetane number > 80
Tidak mengandung sulfur dan senyawa aromat

## Slide 11: Komposisi bahan baku dan yield

## Slide 12: Perbandingan karakteristik bahan bakar
ULSD : ultra low sulfur diesel