## Slide 1: VARIABEL PROSES (Process variables)
Refferences :
Felder-Rousseau chap. 3
Himmelblau chap. 2

## Slide 2: PROSES : Suatu operasi atau suatu seri operasi yang menyebabkan perubahan fisis atau kimia suatu bahan atau campuran bahan
Input/FEED : bahan yang memasuki proses
OUTPUT/PRODUCT : bahan yang keluar meninggalkan proses
UNIT/SATUAN PROSES: peralatan di mana suatu operasi dijalankan
Suatu unit proses berhubungan satu dengan yang lain dengan suatu arus proses input dan output

## Slide 3: 1. MASSA DAN VOLUM
Densitas :
massa tiap satuan volum bahan (kg/m3, g/cm3, lbm/ft3 dsb)
Specific volum :
volum yang ditempati oleh satu satuan massa bahan (m3/kg, ft3/lbm, dsb)
Specific gravity :
perbandingan dari densitas bahan dengan densitas suatu zat referensi, ρref, pada kondisi tertentu.

## Slide 6: 2. KECEPATAN ALIR (Flowrate)
Kecepatan alir massa (massa/waktu : kg/jam, lbm/s, dsb)
Kecepatan alir volumetris (volum/waktu : m3/jam, cuft/minute, dsb)
Densitas suatu fluida dapat digunakan untuk mengubah kecepatan alir massa menjadi kecepatan alir volumetris dan sebaliknya

## Slide 7: 3. KOMPOSISI KIMIA (chemical composition)
Mol dan berat molekul
Berat atom : g/mol (= g/gmol)
Berat molekul : diperoleh dengan menjumlahkan berat atom tiap unsur dalam senyawa
Jika berat molekul suatu senyawa adalah M, maka ada sejumlah M kg/kmol atau M g/mol atau M lbm/lbmol senyawa tersebut

## Slide 9: Fraksi massa, fraksi mol dan BM rata-rata

## Slide 10: % mol, % massa, % volume
Untuk fasa padat dan cair biasa digunakan satuan % massa
Untuk fasa gas biasa digunakan satuan % mol atau % volume

## Slide 11: Konversi % massa ke % mol

## Slide 12: Konsentrasi (concentration)
Konsentrasi massa :
massa senyawa dalam campuran per satuan volum campuran (g/cm3, lbm/ft3, dsb)
Konsentrasi molar :
jumlah mol senyawa dalam campuran per satuan volum campuran (kmol/m3, dsb)
Molaritas larutan :
mol solut per 1 liter larutan
ppm : parts per million (bagian per satu juta)
ppb : parts per billion (bagian per satu milyar)

## Slide 13: 4. TEKANAN (Pressure)
Gaya yang bekerja per satuan luas bidang penampang yang tegak lurus dengan arah gaya tersebut
Tekanan fluida di dasar tangki :
Satuan tekanan :

## Slide 14: Tekanan fluida dapat dinyatakan sebagai head dari suatu fluida tertentu Contoh :

## Slide 15: Tekanan atmosferis, tekanan absolut dan tekanan gauge
Tekanan atmosferis pada permukaan laut, 760 mmHg, digunakan sebagai tekanan standar 1 atmosfer
Tekanan absolut didasarkan pada vakum sempurna
Tekanan gauge adalah relatif terhadap tekanan barometris (terbaca sbg tekanan di alat)

## Slide 16
= psi
Psia = psig + P atmosfer
0 psig  psia = P atm

## Slide 17: 5. SUHU (temperature)

## Slide 19: Contoh :
Kapasitas panas amonia sebagai fungsi suhu dinyatakan dalam persamaan :
Ubahlah ke dalam satuan SI!

## Slide 21: Latihan soal (Problems of Felder-Rousseau)
1
2

## Slide 22
3.

## Slide 23
4.

## Slide 24
Suatu sampel minyak diesel ringan hasil penyulingan mengandung 0,68% massa belerang (S). Densitas LDO 0,85 kg/L pada 303,15 K. Berapakah kandungan pengotor ini dalam ppm?
5.