## Slide 1: PENGANTAR KIMIA ANALISIS

## Slide 2: Definisi
Kimia Analisis : ilmu kimia yang mendasari analisis dan pemisahan sampel
Kimia Analisis dalam kefarmasian : bagian dari ilmu kimia yang mempelajari dan melibatkan penggunaan sejumlah teknik dan metode untuk memperoleh aspek kualitatif, kuantitatif, dan informasi struktur dari suatu senyawa obat pada khususnya dan bahan kimia pada umumnya.

## Slide 3: Aplikasi Kimia Analisis
Kesehatan
Analisis Obat Analisis Darah Analisis Urine
Lingkungan
Analisis Polutan Analisis Limbah
Pertanian
Analisis Tanah Analisis Pupuk Analisis Pakan
Industri
Analisis bahan Baku Quality Control Analisis Produk

## Slide 4: Metode Analisis Kimia
Analisis Kualitatif
Analisis yang bertujuan untuk mengetahui jenis komponen yang terdapat pada sampel (filtrasi, pengendapan, kromatografi, elektroforesis, dll)
Analisis Kuantitatif
Analisis yang bertujuan untuk mengetahui banyaknya (jumlah/konsentrasi) komponen yang terdapat pada sampel (gravimetri, volumetri, spektrofotometri, dll)

## Slide 5: Analisis kimia
Analisis kualitatif  mengidentifikasi komponen baik unsur maupun gugus dalam suatu zat
Analisis kuantitatif  menghitung (kadar)/ menentukan perbandingan banyaknya masing-masing komponen yang terkandung dalam suatu zat yang dianalisis.

## Slide 6: Beda Metode Analisis Klasik dan Instrumen
Metode Klasik Metode Instrumen
Cara lama, sejak awal kimia analisis.
Cara baru, sejalan perkembangan IPTEK.
Tidak diperlukan alat-alat rumit.
Diperlukan alat yang lebih rumit.
Ukuran komponen sampel cukup besar (makro, semi mikro).
Ukuran sampel kecil (mikro, ultramikro, submikro).
Berdasar reaksi kimia dan persamaan stoikiometri.
Berdasar pengukuran besaran fisika non stoikiometri.
Berdasar interaksi materi- materi.
Berdasar interaksi energi- materi.

## Slide 7: Metode Analisis Kimia
METODE KLASIK — disebut juga metode basah
Pemisahan Analit — ekstraksi, destilasi, presipitasi (pengendapan), filtrasi (penyaringan), dll.
Analisis Kualitatif — menentukan titik didih, titik beku, warna, bau, densitas, reaktivitas, indeks bias, dll.
Analisis Kuantitatif — analisis gravimetri dan volumetri.

## Slide 8: Metode Analisis Kimia
 METODE INSTRUMENTAL
mengeksploitasi sifat fisik suatu analit untuk memperoleh informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif.
Pemisahan Analit — dapat dilakukan dengan 2 cara:
Pemisahan secara fisik : kromatografi, elektroforesis.
Pemisahan secara spektroskopik :
mengisolasi sinyal yang muncul secara spektrokskopik.

## Slide 9: Metode analisis
Klasik/ konvensional
Kualitatif
titik didih,
titik beku,
- warna, bau, rasa
densitas,
reaktivitas,
indeks bias
Kuantitatif
Titrasi
Gravimetri
Modern/Instrumen
Kualitatif
Spektroskopi X-ray
Spektroskopi Infrared (IR)
Spektroskopi massa (MS)
Spektroskopi magnetik inti (NMR)
Kuantitatif
-Spektroskopi UV-Vis
-Spektroskopi absorpsi & emisi atomik (AAS & AES)

## Slide 10: Pemilihan Metode Analitik
Untuk menentukan metode analisis yang tepat (terbaik), analis hendaknya menanyakan hal-hal berikut:
•
•
•
•
Apakah akurasi diperlukan?
Berapa banyak sampel yang tersedia?
Berapa rentang konsentrasi yang terdapat dalam sampel? Apakah terdapat komponen dalam sampel yang menyebabkan interferensi?
Bagaimana sifat fisik dan kimia dari matriks yang terdapat pada sampel?
Berapa banyak sampel yang akan dianalisis?
•
•

## Slide 11: Kriteria Pemilihan Metode Analisis
Kriteria Utama
Ketelitian Ketepatan Kalibrasi Sensitif Selektivitas
Kriteria Lain
Kecepatan analisis
Kemudahan metode analisis
Tingkat kemahiran operator
Biaya dan ketersediaan peralatan (instrumen)
Biaya analisis per sampel

## Slide 12: Syarat Prosedur Analisis
Prosedur analisis ideal
Cermat
Cepat
Hemat
Selamat
Dapat diulang
Khusus
Andal
Sahih
Mantap Tepat

## Slide 13: Skala Analisis dalam Analisis Kimia
•
•
•
•
•
Makro (> 0,1 g) Semimikro (0,01-0,1 g)
Mikro (0,001-0,01 g)
Ultramikro (< 0,001 g) Submikro (0,01 µg)

## Slide 15: Tahapan-Tahapan Analisis
Pengambilan sampel
Harus dapat mewakili materi yang akan dianalisis secara utuh.
Pengubahan analit ke dalam bentuk yang sesuai dengan pengukuran
Berkaitan dengan metode pemisahan. Pemilihan metode pemisahan didasari pada ketelitian dan ketepatan yang diperlukan.
Pengukuran
Berbagai sifat fisika dan kimia dapat digunakan untuk melakukan pengukuran. Teknik pengukuran yang digunakan dapat dilakukan dengan cara klasik yang berdasarkan reaksi kimia atau dengan cara instrumen yang berdasarkan sifat fisikokimia.
Perhitungan dan interpretasi data
Langkah terakhir dalam tahapan analisis dikatakan selesai bila hasil analisis telah dinyatakan sedemikian rupa sehingga dapat

## Slide 16: Pengambilan Sampel
* Cara pengambilan sampel tergantung sifat dan jumlah bahan.
Pengambilan Sampel Random
  cocok untuk bahan yang homogen
  bila bentuk tablet  harus digerus dulu, suspensi/larutan 
harus dihomogenkan, baru diambil sampel secara random
Pengambilan Sampel Representatif
  cocok untuk bahan yang tidak homogen
  sampel diambil dari bagian yang berbeda dari setiap countener-nya (bagian atas-tengah-bawah-samping,dsb)

## Slide 17: Pengambilan Sampel
•
Sampel yang terlalu besar untuk dianalisis perlu dikurangi sampai diperoleh sampel official untuk dianalisis.
Berat sampel > 100 kg diambil 500 gram
Berat sampel ± 100 kg diambil 250 gram
Berat sampel < 100 kg diambil paling banyak 125 gram

## Slide 18: Kesalahan dalam Analisis
Kesalahan random
  tipe kesalahan yang selalu terjadi dalam analisa akibat adanya sedikit variasi yang tidak dapat dikontrol dalam pelaksanaan prosedur analisis.
  umumnya berupa kesalahan kecil  sering diabaikan
Kesalahan tertentu/sistematik
  dapat diramalkan dan diminimalkan Dibagi menjadi 3 macam :
    Kesalahan Metodik : ditimbulkan dari metode yang digunakan dan merupakan kesalahan yang paling serius dalam analisis
    Kesalahan Operatif : ditimbulkan oleh orang yang melakukan analisis
    Kesalahan Instrumen : ditimbulkan dari instrumennya sendiri

## Slide 19: Cara Mengurangi Kesalahan Sistemik
Kalibrasi alat yang dipakai : untuk memperkecil kesalahan alat.
Dilakukan penetapan blangko : untuk memperkecil kesalahan metode.

## Slide 20: Syarat Sampel yang Baik


Akurasi : tingkat kekeliruan dalam sampel
Presisi : sedekat mana estimasi karateristik populasi
Representatif : mewakili populasi
dengan


## Slide 21: Acuan pengujian & pembanding
•
Acuan pengujian digunakan standar : Farmakope Indonesia, USP, BP, Japan Pharmacopoeia, dll Bahan baku yang dibuat dengan cara & teknol
modern, kemurniannya tinggi, diakui Internasional
 baku pembanding Internasional
Derajat kemurnian bahan obat:
Kualitas baku pembanding,
Kualitas analisis,
Kualitas Farmasi,
kualitas teknis.
•
•

## Slide 22: Derajat Kemurnian Bahan Kimia
COMERCIAL GRADE/TECHNICAL GRADE (TEKNIS)
  mengandung beberapa pengotor
  Kemurnian yang sangat rendah,
  tidak untuk digunakan dalam analisis kimia/praktikum dilaboratorium

## Slide 23: 2. CHEMICALY PURE (CP)
Kemurnian lebih tinggi dari teknis
Untuk reagensia/pereaksi
Tidak untuk baku primer
REAGENT GRADE, PRO ANALYSIS(P.A.)
  Ada batas kadar maksimum zat-zat pengotor
  Untuk reagensia dan baku primer dalam volumetri

## Slide 24: 4. PRIMARY STANDARD GRADE
Kemurnian mendekati  100%
Lebih murni dari pro analisis
Mikroanalisis (analisis dengan ketelitian tinggi, dengan alat-alat yang peka)
SUPRA PURE
  Kemurnian paling tinggi
  Penelitian dengan alat-alat canggih, misal HPLC