## Slide 1: Perancangan Tata Letak Pabrik Perencanaan Lokasi
Notes: 1

## Slide 2: Teori Lokasi
Hal yang dipertimbangkan dalam penentuan lokasi pabrik, antara lain adalah:
  Tingkat Pelayanan yang ingin diberikan.
  Operating cost yang dapat ditanggung.
Lokasi
Tingkat
Service
Operating
Cost

## Slide 3: Faktor-faktor Penentu
Market Location
Raw Material Location
Tangible Cost
Intangible Cost

## Slide 4: Market Location (1)
Yaitu lokasi dimana potensi konsumen berdomisili. Berdasarkan faktor ini, lokasi pabrik dapat dekat atau jauh dengan pasar.
Keunggulan service industry terletak pada tingkat pelayanan, maka umumnya service industry harus mendekatkan diri pada market location Misalnya: Bank, RS, Bengkel, Pendidikan dll
Produk yang fragile, berat dan besar sulit untuk dikirim kalaupun bisa akan membutuhkan biaya tinggi. Dengan demikian pabrik harus dekat dengan pasar. Misalnya: keramik, guci, dll.

## Slide 5: Market Location (2)
Pabrik mendekati konsumen
Bila delivery cost tinggi dibanding
Dengan production cost.
Delivery cost:
Material handling
Resiko rusak, hilang dll

## Slide 6: Raw Material Location (1)
Beberapa industri harus berdekatan dengan sumber bahan baku karena karakteristik bahan baku dan proses manufakturingnya.
Umumnya primary raw material industri harus mendekati RM Location, karena proses manufakturnya adalah eksplorasi alam. Seperti; Krakatau Steel di Cilegon, Semen Padang di Indarung, dll
Atau industri dengan sifat bahan baku utama yang membutuhkan material handling khusus berbiaya tinggi. Seperti; Danone-Aqua di Bogor, dll

## Slide 7: Raw Material Location (2)
Delivery cost
Raw material/
Supplier
Location
Factory
Pabrik mendekati RM location
Bila delivery cost untuk RM tinggi
Dibanding dengan harga RM itu sendiri.

## Slide 8: Tangible & Intangible Cost
Tangible cost
  Berkaitan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan saat pendirian dan pengoperasian pabrik.
  Misalnya: harga tanah, bangunan (konstruksi), utilitas, energi, tenaga kerja, pajak, dll
Intangible cost
  Biaya untuk menanggung hal-hal yang tidak bisa dinilai dengan uang.
  Misalnya: pengaruh iklim, peraturan, stabilitas politik, kemudahan ekpansi, budaya, sikap masyarakat, dll

## Slide 9: Tahapan Penentuan Lokasi
REGIONAL
COMMUNITY
SITE
Makro: sampai dengan menentukan di daerah mana.
misalnya provinsi jawa barat,
Kota Karawang
Mikro: sampai dengan menentukan pada desa atau titik tertentu
Misalnya kawasan industri I
Karawang barat.

## Slide 10: PERMASALAHAN LOKASI FASILITAS

## Slide 11: Kondisi yang menyebabkan timbulnya masalah penentuan lokasi pabrik
Perluasan pabrik (misalkan disebabkan karena fasilitas produksi sudah dirasakan jauh ketinggalan, adanya peningkatan kebutuhan pasar atau tidak mencukupinya service yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen)
Desentralisasi pabrik ke dalam sentral-sentral unit
Faktor-faktor ekonomis (karena perbedaan pasar, penyediaan tenaga kerja, dllnya)

## Slide 12: Perencanaan Lokasi Yang Baik:
Memiliki kemampuan untuk melayani konsumen
Kemampuan mendapatkan bahan mentah (terpenuhi untuk jangka panjang) dengan harga yang layak
Kemampuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang cukup
Memungkinkan diadakan perluasan pabrik

## Slide 13: Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi pabrik:
Lingkungan masyarakat
Sumber Daya Alam : letak sumber bahan mentah
Sumber Daya Manusia : supplai tenaga kerja yang tersedia
Letak Pasar
Tersedianya Fasilitas Pengangkutan
Pembangkit Tenaga Listrik
Tanah untuk kemungkinan perluasan
Rencana Masa Depan
Fasilitas Penunjang : (bengkel, RS, Sekolah, tempat Ibadah, Olah Raga, Rekreasi)
Fasilitas Finansial ; (lembaga keuangan : bank, koperasi,dll)
Persediaan Air: (terutama bagi yang membutuhkan air banyak, seperti baja, kertas, bahan kimia, tekstil, karet)
Limbah Industri
Peraturan pemerintah
Iklim
Tanah
Perumahan & fasilitas lain

## Slide 14: Alasan Pemilihan Lokasi di Kota Besar :
Diperlukan tenaga kerja trampil dalam jumlah yang besar
Proses produksi sangat bergantung -pada fasilitas-fasilitas yang umumnya hanya terdapat di kota besar saja, seperti : listrik, gas, dll
Kontak dengan supplier dekat dan cepat
Sarana transportasi dan komunikasi mudah didapatkan

## Slide 15: Alasan pemilihan Lokasi Jauh di Luar Kota :
Lahan yang luas sangat diperlukan baik untuk keadaan sekarang maupun rencana ekspansi yang akan datang
Pajak terendah dapat diperoleh
Tenaga kerja tidak trampil dalam jumlah besar lebih dikehendaki
Upah buruh lebih rendah mudah didapatkan
Baik untuk proses manufaktur produk-produk yang berbahaya

## Slide 16: Urban Area (Daerah Pinggiran Kota), Dipilih Karena:
Upah tenaga kerja tidak sebesar di kota besar
Letak relatif dekat dengan pasar daripada di luar kota
Harga tanah relatif lebih murah & tersedia cukup luas
Banyak hubungan transportasi dengan kota-kota besar (pasar)
Dekat dengan penunjang industri
Tidak perlu membangun pembangkit tenaga listrik
Pajak lebih rendah
Biaya gedung/bangunan lebih rendah
Persediaan tenaga kerja dibanding di luar kota
Sedikit waktu tambahan & usaha yang dikeluarkan
Absen sedikit
Hubungan kerja lebih akrab

## Slide 17: Faktor-faktor lainnya yang juga menjadi bahan pertimbangan:
Proses Produksi yang dilakukan:
tergantung bahan mentah , dekat dengan sumber bahan mentah padat karya (rokok, tekstil) , upah rendah industri jasa , dekat pasar.
Preferensi Pimpinan
Tersedianya untuk ekspansi
Tersedianya gedung

## Slide 18: Perhitungan Jarak

## Slide 19: Jarak Euclidean
Merupakan jarak yang diukur lurus antara pusat fasilitas satu dengan pusat fasilitas lainnya.
Formula : dij={(xi–xj)2 + (yi–yj)2}1/2
Dimana:
  xi = koordinat x pada pusat fasilitas i
  yj = koordinat y pada pusat fasilitas i
  dij=jarak antara pusat fasilitas i dan j

## Slide 20: Contoh:
Dij = {(1-4)2 + (3-1)2}1/2 = 3,6

## Slide 21: Jarak Rectilinear
Merupakan jarak yang diukur mengikuti jalur tegak lurus.
Formula:
dij=|xi-xj|+|yi-yj|
Dij =|1-4|+|3-1|=5

## Slide 22: Jarak Titik Tengah
Jarak AB = 0,5 x (√luas A + √luas B)
Misal :
  Luas A= 81 m2 dan luas B = 121 m2
  Maka jarak AB = 0,5 x (√81 + √121)
  = 0,5 (9 m+11 m) = 10 m
A B

## Slide 23: METODE PERENCANAAN LOKASI FASILITAS PABRIK

## Slide 24: Metode Kuantitatif Penentuan Alternatif Lokasi Pabrik :
Preference Matrix (Matriks Preferensi)/Prosedur Ranking
Langkah-langkah :
  Identifikasi faktor-faktor yang relevan dan memiliki signifikasi yang berkaitan dengan proses pemilihan lokasi pabrik
  Pemberian bobot dari masing-masing faktor yang telah diidentifikasikan berdasarkan derajat kepentinagan
  Memberi skor untuk masing-masing faktor yang diidentifikasi sesuai dengan skala angka (range 0-10) dari masing-masing alternatif alokasi.
  Mengalikan bobot dari masing-masing faktor dengan skor dari tiap alternatif yang ada (Bobot x Skor)
  Pilih alternatif lokasi terbaik, dilihat dari nilai total (Z = ∑(Bobot x Skor)) terbesar.

## Slide 25: Contoh Soal
faktor-faktor yang relevan :
  Harga tanah
  Lokasi pasar
  Lokasi sumber bahan baku
  Fasilitas umum
  Persediaan tenaga kerja
Pemberian bobot :
  Harga tanah bobot nya 30 %
  Lokasi pasar bobot nya 30 %
  Lokasi sumber bahan baku bobot nya 20 %
  Fasilitas umum bobot nya 10 %
  Persediaan tenaga kerja bobot nya 10 %
Memberi skor untuk masing-masing faktor yang diidentifikasi:
Faktor-faktor | Alt 1 | Alt 2 | Alt 3
 | Skor | Skor | Skor
Harga tanah | 7 | 5 | 4
Lokasi Pasar | 7 | 5 | 4
Lokasi sumber bahan baku | 8 | 8 | 9
Fasilitas umum | 6 | 4 | 5
Persediaan tenaga kerja | 5 | 8 | 5

## Slide 26: Contoh Soal (cont.)
(Bobot x Skor) dari tiap alternatif
Pilih alternatif lokasi terbaik, dilihat dari tabel diatas yang dipilih adalah alt 1
Faktor-faktor | Bobot % | Alt 1 |  | Alt 2 |  | Alt 3 | 
 |  | Skor | Bobot x Skor | Skor | BobotxSkor | Skor | BobotxSkor
Harga tanah | 30 | 7 | 2.1 | 5 | 1.5 | 4 | 1.2
Lokasi Pasar | 30 | 7 | 2.1 | 5 | 1.5 | 4 | 1.2
Lokasi sumber bahan baku | 20 | 8 | 1.6 | 8 | 1.6 | 9 | 1.8
Fasilitas umum | 10 | 6 | 0.6 | 4 | 0.4 | 5 | 0.5
Persediaan tenaga kerja | 10 | 5 | 0.5 | 8 | 0.8 | 5 | 0.5
 |  |  | 6.9 |  | 5.8 |  | 5.2

## Slide 27: Metode Kuantitatif Penentuan Lokasi Pabrik
  Metode analisa pusat gravitasi
  Pemasaran Lokasi A (12,1) Kebutuhan 100 ton
  Pemasaran Lokasi B (8,5) Kebutuhan 200 ton
  Pemasaran Lokasi C (2,6) Kebutuhan 100 ton
  Tentukan letak pabrik ?
  Jawab :
  Koordinat X = ∑ (X*(K))/ ∑(K)
  Koordinat Y = ∑ (Y*(K))/ ∑(K)
  Maka letak koordinat pabrik (7.5 , 4.25)
Pemasaran | Kebutuhan (K) | X | Y | X*(K) | Y*(K)
A | 100 | 12 | 1 | 1200 | 100
B | 200 | 8 | 5 | 1600 | 1000
C | 100 | 2 | 6 | 200 | 600
 | 400 |  |  | 3000 | 1700

## Slide 28: METODE GRAVITASI
Akan dibangun pabrik untuk melayani pasar A, B dan C. Kondisi sebagai berikut :
- A demand 10 ton, biaya Rp.5.000/ton/km
- B demand 2 ton, biaya Rp. 8.000/ton/km
- C demand 8 ton, biaya Rp.4.000/.ton/km
Jx
Jy
X
A(13,22)
X
B(95,84)
X
C(118, 41)

## Slide 29: Solusi : Gravitasi
T1= biaya transport dari tiap titik
B1= berat yang diangkat dari/ke lokasi
J1= jarak dari tiap titik asal ke lokasi
J = ∑(T1 . B1 . J1)/∑(T1 . B1 )
Jx =(5000x10x13)+(8000x2x95)+(4000x8x41)
(5000x10)+(8000x2)+(4000x8)
= 91,3 km
Jy =(5000x10x22)+(8000x2x84)+(4000x8x41)
(5000x10)+(8000x2)+(4000x8)
= 38,3 km
Lokasi pabrik pada ordinat (91,3;38,3)

## Slide 30: Kesulitan dalam analisa pusat gravitasi?
perbedaan biaya distribusi dan produksi untuk setiap lokasi dimana dalam formula tidak diperhitungkan.
Untuk itu, dalam mencari optimalisasi lokasi perlu memasukkan biaya produksi dan/atau dalam analisa

## Slide 31: METODA BREAK EVENT POINT (1)
Metoda ini menggunakan dasar biaya yang dikeluarkan saat operasional :
  Fixed cost; tidak dipengaruhi volume produksi. Seperti biaya perawatan gedung, gaji tetap, dll.
  Variable cost; besarnya biaya dipengaruhi oleh jumlah produksi seperti biaya material, energi, dlll.
  Total cost = Fixed cost + Variable cost

## Slide 32: METODA BREAK EVENT POINT (2)
Misalkan terdapat 2 alternatif lokasi pabrik, A dan B. bila kapasitas pabrik yang akan dibangun adalah Q unit, diperoleh biaya sbb :
  TCA = FCA + Q.VCA
  TCB = FCB + Q.VCB

## Slide 33: METODA BREAK EVENT POINT (3)
Kriteria pemilihan lokasi, sebagai berikut :
  Bila TCA < TCB pilih lokasi A
  Bila TCA > TCB pilih lokasi B
  Bila TCA = TCB bisa A atau B, bisa ditambah dengan anlisa pertimbangan lain.

## Slide 34: METODA BREAK EVENT POINT (4)
FCA + Q*.VCA = FCB + Q*.VCB
Q*(VCA – VCB) = FCB – FCA
Q* = (FCB – FCA) : (VCA – VCB)
TC
Q*
Q
TCB
TCA
Q* adalah titik kapasitas
Dimana 2 lokasi memiliki Nilai TC yang sama

## Slide 35: METODA BREAK EVENT POINT (5)
Misalkan dari perhitungan diperoleh nilai Q* = 10.000 unit. Bila kapasitas pabrik yang akan dibangun adalah Q, maka kriteria pemilihan lokasi sebagai berikut :
  Pilih B bila Q < 10.000 unit
  Pilih A bila Q > 10.000 unit
  A atau B bila Q = 10.000 unit

## Slide 36: METODA POINT RATING (1)
Metode ini mengakomodasi sifat tangible dan intangible cost factor.
Tahapan :
  1. Identifikasikan faktor-faktor yang relevan  Dapat dilakukan dengan cara brainstorming. Misalkan diperoleh 6 faktor relevan, yaitu : ongkos produksi, ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, lingkungan, biaya hidup dan respon pasar.

## Slide 37: METODA POINT RATING (2)
2. Tentukan bobot tiap faktor  pemberian bobot tergantung pada besarnya pengaruh faktor terhadap pencapaian tujuan/ keinginan owner.
Misalkan :
Faktor | Bobot
Ongkos prod | 33%
Bahan Baku | 25%
Tenaga kerja | 20%
Biaya Hidup | 5%
Lingkungan | 2%
Pasar | 15 %
Total 100%

## Slide 38: METODA POINT RATING (3)
3. Tentukan rating factor pada tiap alternatif lokasi  harus sesuai dengan statement rating factor yang merupakan pernyataan kondisi yang diinginkan.
Faktor | Kondisi yang diinginkan
Ongkos prod | Murah/ rendah
Bahan Baku | Banyak
Tenaga kerja | Banyak, Bagus
Biaya Hidup | Murah/ rendah
Lingkungan | Baik
Pasar | Baik

## Slide 39: CONTOH METODA POINT RATING (4)
Untuk faktor biaya hidup diinginkan lokasi yang memiliki biaya hidup rendah
Maka suatu lokasi dengan biaya hidup rendah harus diberi rating factor yang lebih tinggi daripada lokasi lain yang biaya hidupnya lebih tinggi
Misalkan terdapat 3 alternatif lokasi pabrik, yaitu : A, B, dan C. Hasil Survey diperoleh statement rating factor dan konversi seperti tertera pada tabel.

## Slide 40
 | Lokasi A |  | Lokasi B |  | Lokasi C | 
Faktor | State-ment RF | Rating Factor | State-ment RF | Rating Factor | State-ment RF | Rating Factor
O. Prod | Rendah | 50 | Cukup | 40 | Tinggi | 35
BB | Sedikit | 70 | Banyak | 80 | Cukup | 75
TK | baik | 75 | Cukup | 70 | Kurang | 60
B. Hidup | Rendah | 80 | Cukup | 70 | Tinggi | 40
Lingk | Baik | 60 | Baik | 60 | Baik | 60
Pasar | Kurang | 80 | Tinggi | 90 | Cukup | 85

## Slide 41: METODA POINT RATING (4)
4. Hitung bobot score pada tiap lokasi untuk tiap lokasi yaitu mengalikan rating factor dengan bobot factor.
  Misalkan : untuk lokasi A, faktor ongkos produksi. Bobot scored diperoleh 16,5 = 50 x 33 %

## Slide 42: METODA POINT RATING (6)
5. Jumlahkan bobot score pada tiap lokasi
  Misalnya : lokasi A, total bobot score diperoleh 62,6 =
  16,5+17,5+11+4+1,2+12
6. Pilih lokasi yang memiliki score tertinggi
  Pada contoh yang ada terpilih lokasi B dengan total bobot score = 65,4

## Slide 43
 | Lokasi A |  | Lokasi B |  | Lokasi C | 
Faktor | Rating Factor | Bobot Score | Rating Factor | Bobot Score | Rating Factor | Bobot Score
O. Prod | 50 | 16,5 | 40 | 13,2 | 35 | 11,35
BB | 70 | 17,5 | 80 | 2 | 75 | 18,75
TK | 75 | 11 | 70 | 14 | 60 | 12
B. Hidup | 80 | 4 | 70 | 3,5 | 40 | 2
Lingk | 60 | 1,2 | 60 | 1,2 | 60 | 1,2
Pasar | 80 | 12 | 90 | 13,5 | 85 | 12,75
Total |  | 62,6 |  | 65,4 |  | 55,75
Lokasi terpilih

## Slide 44: Akhir Presentasi
Notes: 44