MATERI PEMROGRAMAN TU-2A

Oleh: Zainal Arifin

3.4 Menghitung kecepatan potong Gerakan pada proses pembubutan adalah gerakan perputaran benda kerja. Karena kecepatan gerakan utama sama dengan kecepatan sayat, maka kecepatan sayat pada pembubutan adalah kecepatan melingkar. Kecepatan potong (V) = d x 3,14 x n m/ menit 1000 v = Kecepatan sayat dalam m/ menit d = diameter pisau frais dalam mm n = angka putaran setiap menit p = phi =3.14 Karena kecepatan potong bergantung diameter benda kerja dan angka putaran benda kerja, maka untuk dapat bekerja dengan kecepatan potong yang ekonomis dilengkapi dengan daerah angka putaran. Berdasarkan kecepatan yang ekonomis dapat dipilih angka putaran yang cocok untuk diameter benda kerja tertentu. Faktor - faktor yang mempengaruhi harga kecepatan potong : Bahan benda kerja / raw material Semakin tinggi kekuatan bahan yang dipotong, maka harga kecepatan potongnya semakin kecil. Jenis alat potong Semakin tinggi kekuatan alat potongnya, maka harga kecepatan potongnya semakin besar. Kedalaman penyayatan Semakin tebal pemakanan, maka harga kecepatan potongnya semakin kecil. Kecepatan penyayatan / asutan Semakin besar kecepatan penyayatan, maka harga kecepatan potongnya semakin kecil.

|  | BAB III PENGOPERASIAN MESIN CNC TU - 2A |
| --- | --- |

3.5 Menghitung angka putaran Dengan kecepatan potong dan diameter benda kerja yang sudah diketahui, maka dapat dihitung angka putaran yang sesuai : V = d x 3,14 x n m/ menit 1000 maka angka putaran : n = V x1000 put/ menit d x 3,14 Contoh : Material besi St 42 disayat finishing dengan pisau HSS menjadi diameter 20 mm dengan V = 42 m / menit ( dari tabel ) Berapa angka putaran spindelnya ? n= 1000 x 42 m/ menit = 668,78put / menit 20 x 3.14 Jadi angka putaran spindel adalah 668,78 put / menit

|  | BAB III PENGOPERASIAN MESIN CNC TU - 2A |
| --- | --- |

Cara menggunakan tabel kecepatan potong : Pilih kolom bahan / material yang akan disayat, misal : Besi St 42 Pilih jenis pisau yang dipergunakan, misal pisau HSS dengan V = 42 m / menit untuk penyayatan finishing.

Pengertian pemrograman adalah memasukkan data numerik ke memori mesin untuk membuat bentuk benda kerja. Sedangkan data yang berupa urutan perintah secara rinci setiap blok per blok untuk memberi tahu mesin CNC tentang apa yang harus dikerjakan disebut program CNC. Untuk menyusun pemrograman pada mesin CNC diperlukan : 1. metode pemrograman 2. bahasa pemrograman 4.1 Metode pemrograman Metode pemrograman yang digunakan untuk pengoperasian mesin CNC adalah : 4.1.1. Metode pemrograman inkrimental Adalah suatu metode pemrograman dimana titik referensinya tidak tetap yaitu titik akhir yang dituju akan menjadi titik referensi awal untuk mencapai tujuan berikutnya. 4.1.2. Metode pemrograman absolut Adalah suatu metode pemrograman dimana titik referensinya tetap, yaitu satu titik dijadikan titik referensi untuk mencapai tujuan yang dituju.

4.2. Struktur pemrograman Untuk setiap pembuatan program CNC struktur program harus terdiri dari persiapan, isi dan penutup. Pada mesin bubut TU-2A Pemrograman dapat dilakukan dengan satuan mm atau inchi. Sedangkan untuk jalannya gerakan diprogram tanpa titik desimal dalam 1/100 mm atau 1/1000 inchi. Pemrograman dengan metode absolut : N G/M X Z F -> Address 00 92 2500 00 -> Penetapan titik awal pisau 01 M03 -> spindel berputar 02 00 800 00 -> Gerakan dari S-A 03 01 800 -600 35 -> Gerakan dari A-B 04 01 1500 -1800 35 -> Gerakan dari B-C 05 01 2100 -1800 35 -> Gerakan dari C-D 06 01 2100 -2800 35 -> Gerakan dari D-E 07 01 2500 -2800 35 -> Gerakan dari E-F 08 00 2500 00 -> Gerakan F-S kembali ke posisi awal 09 M30 penutup program

|  | BAB IV PEMROGRAMAN MESIN CNC TU-2A |
| --- | --- |

4.4. Bahasa pemrograman Mesin perkakas CNC mempunyai perangkat pengendali komputer yang disebut Machine Control Unit (MCU) yakni suatu perangkat yang berfungsi menterjemahkan bahasa kode ke dalam bentuk gerakan persumbuan sesuai bentuk benda kerja. Bahasa kode inilah yang selanjutnya disebut bahasa pemrograman, yakni sebagai komunikasi antara mesin dan operator dengan kode angka, huruf dan simbol. Kode bahasa pemrograman pada mesin perkakas CNC dikenal dengan fungsi G & M, kode fungsi G dan M ini sudah di standartkan oleh badan internasional ISO atau badan internasional lainnya. Dalam aplikasi fungsi kode angka, huruf, dan simbol pada mesin perkakas CNC bermacam-macam, tergantung sistem dan kontrol tipe mesin yang dipergunakan tetapi secara prinsip sama. Misal : mesin perkakas CNC dengan sistem kontrol EMCO, FANUC, SIEMENS fungsi G dan M sesuai standart ISO, sehingga untuk pengoperasian mesin perkakas CNC dengan tipe yang berbeda tidak ada perbedaan yang berarti. Fungsi kode G 4.4.1. Kode G00 N.... G00 X.... Z.... N G00 X Z : : : : Nomor Blok Gerak lurus cepat tidak penyayatan Diamerter yang dituju/gerak melintang (0,01 mm) Gerak memanjang (0.01 mm) Contoh gerak dengan G00 : Posisi awal pahat pada titik A akan bergerak menuju titik B Program inkrimental N 00 01 02 G/M M03 00 M30 X -800 Z -1400 Program absolut N 00 01 02 03 G/M 92 M03 00 M30 X 4100 2500 Z 1400 00

gambar

|  | BAB IV PEMROGRAMAN MESIN CNC TU-2A |
| --- | --- |

4.4.2. Kode G01 N.... G01 X.... Z.... F.... N G01 X Z F : : : : : Nomor Blok Gerak menyayat lurus Diamerter yang dituju/gerak melintang (0,01 mm) Gerak memanjang (0.01 mm) Feeding (mm/menit) Penyayatan lurus dengan fungsi G01 dapat dilaksanakan pada : > Pembubutan searah sumbu X > Pembubutan searah sumbu Z > Pembubutan tirus dalam arah sumbu X dan Z

|  | BAB IV PEMROGRAMAN MESIN CNC TU-2A |
| --- | --- |

contoh pemograman G01 dengan metode absolut N.. 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 G/M (M) 92 M03 00 01 00 00 01 00 00 01 00 00 01 01 00 00 01 01 01 01 01 00 M30 X (I) 2200 2000 2000 2000 1800 1800 1800 1600 1600 1600 1400 1400 1600 1600 1200 1200 1400 1400 1800 2200 2200 Z (K) 100 100 -2500 100 100 -2500 100 100 -2400 100 100 -2300 -2300 100 100 -1300 -1300 -2300 -2500 -2500 100 F (L)(T) 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 H

gambar

|  | BAB IV PEMROGRAMAN MESIN CNC TU-2A |
| --- | --- |

4.4.3. Kode G84 Fungsi G84 adalah perintah gerakan siklus penyayatan memanjang dan berulang-ulang N G84 X Z F H : : : : : : : Nomor Blok Perintah siklus penyayatan memanjang Diamerter yang dituju/gerak melintang (0,01 mm) Gerak memanjang (0.01 mm) Feeding (kecepatan asutan mm/menit) Kedalam 1 kali penyayatan (0,01mm) Kegunaan penyayatan dengan fungsi G84 antara lain : > Pembubutan luar dari kanan ke kiri > Pembubutan luar dari kiri ke kanan > Pembubutan dalam dari kanan ke kiri

|  | BAB IV PEMROGRAMAN MESIN CNC TU-2A |
| --- | --- |

Program dengan metode Absolut: N.. 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 G/M 92 M03 84 00 84 00 01 01 01 01 01 01 01 01 00 M30 X 2200 1600 1600 800 600 600 800 800 1400 1600 1600 2000 2200 2200 Z 100 -1900 00 -900 100 00 -100 -900 -900 -1000 -1900 -1900 -2000 100 F 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 H 100 100

N	G/M	X	Z	F	H

00	92	2200	100

gambar

|  | BAB IV PEMROGRAMAN MESIN CNC TU - 2A |
| --- | --- |

4.4.4. Kode G02 N.... G02/03 X.... Z.... F.... N.... M99 I.... K.... N G02 X Z F M99 I K : : : : : : : : Nomor Blok Gerak melengkung CW (menyayat cekung Diamerter yang dituju/gerak melintang (0,01 mm) Gerak memanjang (0.01 mm) Feeding (mm/menit) Penentuan parameter I dan K Jarak titik awal melengkung sampai ke titik pusat lengkungan, tegak lurus searah sunbu X Jarak titik awal melengkung sampai ke titik pusat lengkungan, tegak lurus searah sumbu Z Catatan : Khusus untuk mesin EMCO CNC TU-2A, gerakan perintah G02 yang nilai perubahan gerakan ke arah X dan Z sama, tanpa program M99 I….K…. Pada mesin ini nilai I dan K selalu inkrimental dan bernilai positip (+)

|  | BAB IV PEMROGRAMAN MESIN CNC TU - 2A |
| --- | --- |

Untuk gerak melengkung dari S ke E diketahui R = 26 Besarnya I dapat dihitung dengan pitagoras I =akar(676 - 100) = akar576 = 24 Susunan program gerakan dari S ke E gambar disamping sbb: Absolut : N.. N.. N.. G01 G02 M99 X2200 X1800 I2400 Z0 Z-1000 K1000 F35 F35 Inkrimental : N.. N.. G02 M99 X-200 I2400 Z-1000 K1000 F35 Susunan program gerakan dari S ke D gambar disamping sbb: Absolut : N.. N.. N.. N.. G02 M99 G02 M99 X1800 I2400 X2200 I2600 Z-1000 K1000 Z-2000 K0 F35 F35 Dari S ke E Dari E ke D Inkrimental : N.. N.. N.. N.. G02 M99 G02 M99 X-200 I2400 X200 I2600 Z-1000 K1000 Z-1000 K0 F35 F35 Dari S ke E Dari S ke E

G02  X-200    Z-1000   F35
M99  I2400    K1000 
G02  X200     Z-1000   F35
M99  I2600    K0

|  | BAB IV PEMROGRAMAN MESIN CNC TU - 2A |
| --- | --- |

Contoh Absolut : N.. 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 G/M 92 M03 84 00 84 00 84 00 84 00 84 00 84 00 01 02 M99 01 01 01 M30 X 2200 2000 2000 1600 1600 1200 1200 1000 1000 800 800 600 400 400 2000 11000 2000 2200 2200 Z 100 -1300 100 -900 100 -800 100 -700 100 -600 100 -400 100 0 -980 K0 -1300 -1300 100 F 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 H 100 100 100 100 100 100 Contoh inkrimental N.. 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 G/M 92 M03 84 00 84 00 84 00 84 00 84 00 84 00 01 03 M99 01 01 01 00 M30 X 2200 2000 2000 1600 1600 1200 1200 1000 1000 800 800 600 400 400 2000 11000 2000 2200 2200 Z 100 -1300 100 -900 100 -800 100 -700 100 -600 100 -400 100 0 -980 K0 -1300 -1300 100 F 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 H 100 100 100 100 100 100

gambar

|  | BAB IV PEMROGRAMAN MESIN CNC TU-2A |
| --- | --- |

4.4.5 Kode G03 N… G02/G03 X…. Z….. F….. N… M99 I… K… N : Nomor Blok G03 : Gerak melengkung CCW (menyayat cembung) X : Diameter yang dituju / gerak melintang (0.01 mm) Z : Gerak memanjang (0.01 mm) F : Feeding (mm/Menit) M99 : Penentuan parameter I dan K

|  | BAB IV PEMROGRAMAN MESIN CNC TU-2A |
| --- | --- |

Bila diamati gambar disamping dapat diketahui : R = 15 I = 10 Besarnya K dapat dihitung dengan pitagoras K = V(225 - 100) =V125 = 11.18 Susunan program gerakan dari S ke E gambar disamping sbb: Absolut : N…… G01 X1000 Z0 F35 N…… G03 X1800 Z-581 F35 N…… M99 11000 K1118 Inkremasi N…… G03 X400 Z-581 F35 N…… M99 11000 K1118 Contoh Absolut : N…. G X Z F H 00 92 2200 100 01 M03 02 84 2000 -1700 35 100 03 00 2000 100 04 84 1600 -1100 35 100 05 00 1600 100 06 84 1400 -700 35 100 07 00 1400 100 08 84 1200 -450 35 100 09 00 1200 100 10 84 1000 -250 35 100 11 00 1000 100 12 84 800 -100 35 100 13 00 500 100 14 01 500 0 35 15 03 1500 -1118 35 16 M99 11000 K1118 17 01 2000 -1118 35 18 01 2200 -1700 35 19 01 2200 -1700 20 00 2000 100 21 M30

Gambar

|  | BAB IV PEMROGRAMAN MESIN CNC TU-2A |
| --- | --- |

4.4.6 fungsi G04 N… G04 X…. N : Nomor Blok G04 : Perintah diam sesaat X : Waktu Tinggal diam Artinya : Mesin pada blok ini diperintahkan kecepatan sayatnya (F) berhenti sesaat selama 2 detik (spindel utama tetap berputar). N.. 00 01 02 03 04 G/M M03 G01 G04 G00 M30 X X-300 X200 x300 Z 00 F 10

Gambar tombol

|  | BAB IV PEMROGRAMAN MESIN CNC TU-2A |
| --- | --- |

4.4.7 Fungsi G21 N… G21 N : Nomor Blok G21 : Perintah membuat nomor blok kosong Untuk membuat nomor blok kosong dapat menekan tombol ~ INP secara bersamaan Contoh N… G00 X…. Z…. N… G21 N… G01 X…. Z… artinya : Apabila hendak menyisipkan program harus membuat blok kosong terlebih dahulu, baru kemudian G21 dihapus untuk diganti program yang diinginkan.

Gambar benda kerja

|  | BAB IV PEMROGRAMAN MESIN CNC TU-2A |
| --- | --- |

4.4.8 Fungsi G25 pada pekerjaan dengan mesin bubut banyak ditemui benda kerja yang mempunyai bentuk yang sama dalam satu benda kerja. Misal seperti gambar disamping. Sehingga untuk mengerjakan bentuk yang sama diperlukan program tersendiri. Pemograman dapat dilaksanakan dengan program subrutin atau fungsi G25. N… G25 L…. N : Nomor Blok G25 : Perintah memanggil sub Program/subrutin L : Nomor blok subrutin yang dipanggil

|  | BAB IV PEMROGRAMAN MESIN CNC TU-2A |
| --- | --- |

Bentuk program subrutin terdiri dari program utama dan program subrutin. Biasanya program subrutin dibuat blok tersendiri dan terpisah dengan program utama. Program subrutin pada umumnya dibuat dengan program inkrimental. Format pemanggilan program subrutin adalah : N…. G25 L 20 Artinya : Pada blok ini diperintahkan untuk memanggil program subrutin mulai blok N20 sampai dengan perintah M17 diketemukan. Contoh program subrutin dengan bentuk yang sama :

|  | BAB IV PEMROGRAMAN MESIN CNC TU-2A |
| --- | --- |

Program Utama

|  | BAB IV PEMROGRAMAN MESIN CNC TU-2A |
| --- | --- |

4.4.9 Siklus penyayatan dengan fungsi G27 Format : N ... G27 L ... N : nomer blok G27 : perintah program melompat L : nomer blok yang dituju Artinya : Dari Blok N13 langsung melompat ke blok N20 (Blok N14 s/d blok N19 dilewati)

|  | BAB IV PEMROGRAMAN MESIN CNC TU-2A |
| --- | --- |

4.4.4.10. Fungsi G88 Format : N ... G88 X ... Z ... F ... H ... N : nomer blok G88 : perintah siklus pembubutan melintang X : Diameter yang dituju/gerak melintang (0,01 mm) Z : Gerak memanjang (0,01 mm) F : Feeding (kecepatan usutan mm/menit) H : Kedalaman tiap kali penyayatan (0,01 mm) Contoh : Absolut : N ..... G88 X-1000 Z-400 F35 H100 Inkremental : N ..... G73 X-2100 Z-400 F35 H100

|  | BAB IV PEMROGRAMAN MESIN CNC TU-2A |
| --- | --- |

4.4.11. Siklus Pengeboran Proses siklus pengeboran pada mesin bubut CNC TU-2A dapat dilakukan secara manual dan terprogram. Apabila hendak melakukan pengeboran secara terprogram, ada beberapa cara yang dapat ditempuh dengan fungsi yang berbeda-beda. 4.4.11.1. Fungsi G73 (Siklus Pengeboran dengan pemutusan tatal) Pengeboran dengan fungsi G73 dilaksanakan dengan cara bertahap, yakni setiap 2 mm bor bergerak maju secara otomatis akan berhenti dan mundur 0,2 mm untuk memutuskan tatal, kemudian dilanjutkan dengan cara yang sama sampai batas pengeboran yang dikehendaki tercapai. Setelah itu bor akan kembali ke posisi awal dengan gerakan cepat. Format : N ... G73 Z ... F ... H ... N : nomer blok G88 : perintah siklus pembubutan melintang X : Diameter yang dituju/gerak melintang (0,01 mm) Z : Gerak memanjang (0,01 mm) F : Feeding (kecepatan usutan mm/menit) H : Kedalaman tiap kali penyayatan (0,01 mm) Contoh : Absolut : N ..... G73 Z-1500 F35 Inkremental : N ..... G73 Z-1700 F35

|  | BAB IV PEMROGRAMAN MESIN CNC TU-2A |
| --- | --- |

4.4.11.2. Fungsi G81 (Siklus Pengeboran langsung) Pengeboran dengan fungsi G81, mesin akan melakukan pengeboran sampai batas ukuran yang dikehendaki dan kembali ke posisi awal tanpa berhenti. Format : N ... G81 Z ... F ... N : nomer blok G81 : perintah pengeboran langsung Z : Kedalaman pengeboran (0,01 mm) F : Feeding (kecepatan usutan mm/menit) Contoh : Absolut : N ..... G81 Z-1500 F35 Inkremental : N ..... G81 Z-1700 F35

|  | BAB IV PEMROGRAMAN MESIN CNC TU-2A |
| --- | --- |

S 4.4.11.3. Fungsi G82 (Siklus Pengeboran dengan berhenti sesaat) Pengeboran dengan fungsi G82 akan melaksanakan pengeboran secara langsung sampai pada batas yang dikehendaki dan berhenti sesaat pada Akhir langkah pengeboran, untuk memutuskan tatal pemotongan bor tersebut baru kemudian bor kembali ke posisi awal dengan gerakan cepat. Format : N ... G82 Z ... F ... N : nomer blok G82 : perintah pengeboran langsung dan berhenti sesaat pada akhir pengeboran Z : Kedalaman pengeboran (0,01 mm) F : Feeding (kecepatan usutan mm/menit) Contoh : Absolut : N ..... G82 Z-1500 F35 Inkremental : N ..... G82 Z-1700 F35

|  | BAB IV PEMROGRAMAN MESIN CNC TU-2A |
| --- | --- |

4.4.11.4. Fungsi G83 (Siklus Pengeboran dengan penarikan tatal) Sikluspengeboran dengan penarikan tatal Pengeboran dengan fungsi G83 dilakukan dengan cara bertahap, setiap kedalamn pengeboran 6 mm, mata bor akan ditarik kembali keposisi semula dengan cepat. Mata bor bergerak maju lagi dengan gerakan cepat sejauh 5,5 mm dan diteruskan dengan pengeboran 6 mm berikutnya, begitu seterusnya sampai batas kedalaman yang ditentukan. Tujuan pengeboran dengan G83 adalh jika lubang yang dibuat panjang dan tatal tidak dapat keluar dengan baik. Format : N ... G83 Z ... F ... N : nomer blok G83 : perintah pengeboran dengan penarikan tatal keluar Z : Kedalaman pengeboran (0,01 mm) F : Feeding (kecepatan usutan mm/menit) Contoh : Absolut : N ..... G83 Z-1500 F35 Inkremental : N ..... G83 Z-1700 F35

|  | BAB IV PEMROGRAMAN MESIN CNC TU-2A |
| --- | --- |

4.4.12. Siklus Pereameran Untuk pekerjaan lubang dengan kwalitas tinggi diperlukan pereameran. Hal ini dimaksudkan untuk memperhalus lubang. Dengan proses pereameran lubang dapat mencapai tingkat kehalusan kwalitas 6. 4.4.12.1. Fungsi G85 (Siklus Pereameran langsung) Dengan perintah G85 mesin akan melaksanakan pereameran sampai batas ukuran yang ditentukan dan ditarik kembali keposisi awal dengan G01. Format : N ... G85 Z ... F ... N : nomer blok G85 : perintah penghalusan lubang secara langsung Z : Kedalaman lubang yang dihaluskan (0,01 mm) F : Feeding (kecepatan usutan mm/menit) Contoh : Absolut : N ..... G85 Z-1800 F35 Inkremental : N ..... G85 Z-2000 F35

|  | BAB IV PEMROGRAMAN MESIN CNC TU-2A |
| --- | --- |

4.4.12.2. Fungsi G89 (Siklus dengan berhenti sesaat) Dengan perintah G89 mesin akan melaksanakan pereameran langsung sampai batas ukuran yang ditentukan dan akan berhenti diam 0,5 detik, kemudian pisau akan ditarik kembali keposisi awal dengan G01. Format : N ... G89 Z ... F ... N : nomer blok G89 : perintah penghalusan lubang secara langsung dan berhenti sesaat pada akhir penghalusan Z : Kedalaman lubang yang dihaluskan (0,01 mm) F : Feeding (kecepatan usutan mm/menit) Contoh : Absolut : N ..... G89 Z-1800 F35 Inkremental : N ..... G89 Z-2000 F35

|  | BAB IV PEMROGRAMAN MESIN CNC TU-2A |
| --- | --- |

4.4.13. Siklus penyayatan ulir Fungsi G78 : Perintah siklus penyayatan ulir. Artinya mesin akan melaksanakan pemotongan ulir secara siklus sampai selesai. Format : N ... G78 X ... Z ... K ... H ... F ... N : nomer blok G78 : perintah siklus pembuatan ulir X : Diameter yang dituju / gerak melintang (0,01 mm) Z : Gerak memanjang (0,01 mm) K : Kisar ulir (0,01mm) H : Kedalaman pemakanan (0,01 mm)

|  | BAB IV PEMROGRAMAN MESIN CNC TU-2A |
| --- | --- |

Langkah-langkah persiapan yang dilakukan sebelum penyayatan ulir : o Menghitung tinggi ulir yang akan disayat o Memasukkan nilai tinggi ulir pada pemrograman CNC o Menentukan hubungan kisar ulir dengan putaran spindel mesin Cara menghitung tinggi ulir Sebelum penyayatan ulir dilaksanakan terlebih dahulu menetukan tinggi ulir (h). Harga h ini nantinya dimasukkan keprogram sebagai harga x. Untuk menghitung besarnya h harus diketahui kisar ulir (Pitch) yang akan dibuat. Tinggi ulir dapat dihitung dengan ketentuan standart ISO : Tinggi ulir untuk ulir luar h = 0,6134x P P = Pitch = kisar ulir Tinggi ulir untuk ulir dalam h = 0,5413x P Untuk mencari tinggi ulir dapat juga dilakukan dengan cara membaca tabel hubungan kisar ulir dengan tinggi ulir.

|  | BAB IV PEMROGRAMAN MESIN CNC TU-2A |
| --- | --- |

Contoh Program Penyayatan ulir : N G/M X Z F H 00 92 2200 100 01 M06 00 00 T00 02 M03 03 84 1600 -1700 35 100 04 00 1400 100 05 01 1400 0 06 01 1600 -100 35 07 01 1400 -1100 35 08 01 1400 -1200 35 09 01 1400 -1700 35 10 01 2200 -1700 35 11 00 3000 5000 12 M05 13 M06 -172 -84 T02 14 M02 15 00 1700 100 16 78 1477 -1300 K100 20 17 00 3000 5000 18 M05 19 M06 0 0 T04 20 00 2200 100 21 M30

|  | BAB IV PEMROGRAMAN MESIN CNC TU-2A |
| --- | --- |

4.4.14. Siklus pembuatan alur Alur celah (grooving) dapat dibuat dengan perintah fungsi G86 Format : N ... G86 X ... Z ... F ... H ... N : nomer blok G78 : perintah siklus pembuatan alur X : Diameter yang dituju / gerak melintang (0,01 mm) Z : Gerak memanjang (0,01 mm) F : Feeding (Kecepatan asutan mm/menit) H : Lebar pahat alur (0,01 mm) Proses siklus pengaluran dapat dilihat pada gambar samping. Urutan gerakan penyayatan : 1. Gerakan penyayatan maju dengan G01 2. Gerakan mundur dengan G00 3. Gerakan kesamping kiri dengan G00 4. Gerakan dilanjutkan sampai Z yang dituju dan akan kembali ke posisi awal.

|  | BAB IV PEMROGRAMAN MESIN CNC TU-2A |
| --- | --- |

N G X Z F H 00 92 2200 100 01 M06 0 0 T00 02 M03 03 84 2000 -2600 35 100 04 00 3000 3000 5000 05 M05 06 M06 -107 -389 T02 07 M03 08 00 2200 -400 09 25 L20 10 00 2200 -1200 11 25 L20 12 00 2200 -2000 13 25 L20 14 00 3000 5000 15 M05 16 M06 0 0 T04 17 00 2200 100 18 M30 20 91 21 86 -600 -400 35 300 22 90 23 M17

|  | BAB IV PEMROGRAMAN MESIN CNC TU-2A |
| --- | --- |

4.4.15. Pemrograman Penggantian Alat Potong Mesin bubut CNC TU-2A dilengkapi dengan rumah alat potong (toolturret) yang berbentuk revolver, sehingga mesin dapat dioperasikan mengganti alat potong secara terprogram. Oleh karena pada toolturret dipasang lebih dari satu alat potong, maka masing-masing alat potong dalm pemasangan akan mempunyai selisih panjang. Dalam pengukuran selisih panjang terhadap sumbu x dan z dengan tool referensi dinamakan kompensasi panjang alat potong. Format untuk alat potong/ pahat M06……. X……. Z………. T……….. M06 = kompensasi selisih alat potong/ pahat X = harga jarak terhadap koordinat X pahat referensi Z = harga jarak terhadap koordinat Z pahat referensi T = toolturret berputar n x terhadap pahat aktip Misal : T02 ===>>> toolturret akan berputar 2 kali T00 ===>>> toolturret akan diam Dalam membuat pemrograman CNC dengan mengganti alat potong hendaknya hati-hati dan harus mengetahui data dari masing-masing alat potong yang digunakan. Sebab apabila salah dalam memasukkan datanya akan mengakibatkan mesin menabrak. Untuk mencari data selisih panjang untuk masing-masing alat potong digunakan perkakas optik. Selanjutnya hasil dari selisih panjang masing-masing dicatat dan dimasukkan pada lembar data alat potong. Data hasil ini dipergunakan pada format pemrograman dengan M06. Lihat lembar data alat potong Setting alat potong dengan perkakas optik ini dilaksanakan sekali dalam proses pengoperasian mesin, sedangkan untuk berikutnya tidak diperlukan lagi sselama alat potong yang terpasang tidak diganti. Dalam pengoperasian mesin biasanya alat potong yang aktif pertama dijadikan referensi untuk alat potong yang lainnya.

|  | BAB IV PEMROGRAMAN MESIN CNC TU-2A |
| --- | --- |

Langkah pemrograman dengan menggunakan lebih dari satu alat potong Sebelum melakukan penyayatan, hendaklah direncanakan terlebih dahulu sesuai proses pengerjaannya yang antara lain : 1. Menentukan urutan kerja alat potong. 2. Mencari data tentang alat potong. 3. Mencari selisih panjang masing-masing alat potong. 1. Menentukan urutan kerja alat potong Pada proses pembuatan ulir urutan proses pengerjaan alat potong adalah : o Pahat kanan luar. o Pahat potong. o Pahat ulir luar. Dengan menentukan urutan kerja alat potong, proses penyayatan awal sampai akhir sudah direncanakan terlebih dahulu, sehingga tidak akan mengganggu program.

|  | BAB IV PEMROGRAMAN MESIN CNC TU-2A |
| --- | --- |

2. Menentukan data alat potong Untuk mempermudah pemrograman, maka perlu menyiapkan data alat potong yang dipakai dengan lembar data alat potong. Pada lembar data alat potong berisi informasi tentang alat potong yang dipakai, harga selisih terhadap sumbu X dan Z terhadap alat potong/ pahat referensi.

|  | BAB IV PEMROGRAMAN MESIN CNC TU-2A |
| --- | --- |

3. Mencari selisih panjang alat potong Untuk mendapatkan data selisih panjang masing-masing alat potong digunakan alat bantu perkakas optik. Alat ini sejenis lup yang dilengkapi lensa untuk memeperbesar obyek, tetapi lensa pada optik ini tidak dilengkapi dengan lensa untuk pembalik, sehingga dalam pengoperasiannya selalu berlawanan dengan bayangan yang terlihat didalam perkakas optik. Langkah-langkah setting dengan perkakas optik a. Pasanglah senter tetap pada cekam. b. Pasanglah senter tetap kecil ( warna hitam) pada rumah alat potong. c. Dekatkan kedua ujung senter itu, hal ini dilakukan untuk.menyamakan.ketinggian rumah alat potong dengan ketinggian senter cekam. d. Mundurkan rumah alat potong dan pasang perkakas optik pada meja mesin di antara cekam dengan rumah alat potong e. Setel ketinggian alat ukur dengan ketinggian senter yang terpasang pada cekam f. Periksa ketinggian semua alat potong yang telah dipasang pada alat potong dengan plat ukur yang telah distel ketinggiannya dengan cekam. Lihat gambar 1 g. Gerakkan pahat kanan luar sebagia pahat referensi menuju bawah perkakas optic sampai ujung pahat kanan berada pada kwandran II dan menempel pada persilangan X dan Z. Lihat gambar II h. Tekanlah DEL untuk mengahapus nilai X dan Nilai Z, sehingga n ilai X dan Z nol (0) i. Mundurkan posisi revolver dan putarlah revolver untuk alat potong ke 2, kemudian posisikan di bawah optic sampai berada pada persilangan benang silang. Catat selisih nilai X dan Z yang tertayang di monitor pada lembar data j. Lakukan langkah i untuk alat potong yang lainnya k. Setelah semua alat potong selesai di setting dan dicatat pada lembar data maka mesin siap untuk pemrograman pergantian alat potong (tool change).

|  | BAB IV PEMROGRAMAN MESIN CNC TU-2A |
| --- | --- |

Contoh program dengan perintah M06 (Pergantian alat potong) sistem Absolut N G X Z F H (M) (I) (k) (L)(T) 00 92 2200 100 01 M03 02 M06 00 00 T00 03 84 1800 -3200 30 100 04 00 1800 100 05 84 1600 -2100 30 100 06 00 1400 100 07 01 1400 00 30 08 01 1600 -100 30 09 01 1600 -2100 30 10 01 1800 -2200 30 11 01 1800 -3200 30 12 02 2200 -3400 30 13 M05 14 00 2200 3000 15 M06 -88 1150 T02 16 M03 17 00 1800 -1900 18 86 1300 -2100 20 300 19 M05 20 00 2200 3000 21 M06 75 -332 T02 ---> revolver berputar 2 kali terhadap pisau 2, & ganti pahat ke 3 22 M03 23 00 1610 100 24 78 1476 -1650 K100 10 25 M05 26 00 2200 3000 27 M06 00 00 T02 ---> revolver berputar 2 kali terhadap pisau ke 3, & diganti pahat ke 1( selalu kembali ke posisi pahat ke 1) 28 00 2200 100 29 M30

|  | BAB IV PEMROGRAMAN MESIN CNC TU - 3A |
| --- | --- |

EMCO MAIER Ges. m. bh, Teacher's Handbook EMCO TU-2A, A-5400 Hallein, Austria, 1990 EMCO MAIER Ges. m. bh, Student's Handbook EMCO TU-2A, A-5400 Hallein, Austria, 1990 Josef Buergler, Karl Gauderon, Teknik Bengkel 7, Proyek Polyteknik Mekanik Swiss ITB, Lilih Dwi Priyanto, Tukiman, A.Pramuji, Materi Training CNC TU-2A Jilid I Surabaya, 1994 Lilih Dwi Priyanto, Tukiman, A.Pramuji, Mesin Milling CNC TU-2A, Lab.CNC BLPT Surabaya, 1999 Lilih Dwi P dkk, Mesin Milling CNC TU-2A, Lab. CNC BLPT Surabaya, 2001 Schonmetz, Sinnl, Heuberger, Pengerjaan Logam Dengan Mesin, Angkasa, Bandung, 1985 Siegbert Hollger, Matematika Teknik untuk kejuruan logam, Katalis, Jakarta, 1994

EMCO MAIER Ges. m. bh, Teacher's Handbook EMCO TU-2A, dan EMCO TU-3A, A-5400 Hallein, Austria, 1990

Josef Buergler, Karl Gauderon, Teknik Bengkel 7, Proyek Polyteknik Mekanik Swiss ITB,

Lilih Dwi P dkk, Mesin Milling CNC TU-2A, Lab. CNC BLPT Surabaya, 2001

Schonmetz, Sinnl, Heuberger, Pengerjaan Logam Dengan Mesin, Angkasa, Bandung, 1985

Siegbert Hollger, Matematika Teknik untuk kejuruan logam, Katalis, Jakarta, 1994