## Slide 1
PENDAHULUAN
SIFAT-SIFAT PADATAN

## Slide 2
Pabrik Semen

## Slide 3
Densitas
Specific Gravity
Hardness (Kekerasan)
Brittleness (Kerapuhan)
Moisture Content
Angle of Repose (Sudut Geming)
Friction (Ketahanan Gesekan)
Toughness (Kelenturan/Kekenyalan)
SIFAT-SIFAT
PADATAN

## Slide 4
1. Densitas
Untuk padatan, dikenal beberapa istilah untuk menyatakan densitas:
True density
Bulk density
Apparent density

## Slide 5
Latihan
Volume seluruhnya = Volume tumpukan
Volume seluruhnya = Volume (padatan + void eksternal + void internal)
Contoh 1:
Berat padatan : 200 gram
Volume seluruhnya : 100 cc
Volume padatan + internal void : 60 cc
Volume padatan saja : 30 cc Dicari: ρ, ρb, ρa
Contoh 2:
Pasir kuarsa mempunyai ρ= 2,65 g/cc. Pasir itu sebanyaj 2,65 g diisikan dalam tabung, ternyata menempati volume 2 cc. Berapa ρb?
Kesimpulan dari contoh 1 dan 2?

## Slide 6
Distribusi ukuran akan mempengaruhi volume rongga, sehingga mempengaruhi pula bulk density.
Hubungan volume rongga dengan volume total tumpukan dinyatakan dalam porositas.

## Slide 7
2. Specific Gravity
Specific gravity merupakan perbandingan ρ bahan dengan ρ bahan referensi.
ρ referensi ini biasanya ρ air pada 4°C.

## Slide 8
3. Hardness
Hardness merupakan kekerasan bahan, dinyatakan dalam skala Mohs.
Hardness merupakan kekuatan
bahan terhadap goresan untuk
mineral,
sedangkan hardness merupakan
kekuatan bahan terhadap
lekukan untuk logam dan plastik .

## Slide 9
Orthoclase feldspar (6) digunakan sebagai bahan pemutih dalam pasta gigi,
Sementara enamel gigi terdiri atas mineral apatite (5).

## Slide 10
Brittleness yaitu ukuran mudah tidaknya suatu bahan untuk dapat pecah.
Brittleness tidak selalu sama dengan kriteria dalam hardness, contoh:
Plastik mempunyai sifat mudah melekuk (hardness kecil) tetapi tidak mudah pecah.
Gipsum mempunyai sifat mudah tergores tetapi tidak mudah pecah.
Brittleness merupakan kebalikan dari toughness.
Toughness adalah kekuatan sifat logam terhadap perambatan retak bahan.
Struktur kristal dan ukuran kristal berpengaruh pada friability.
Struktur kristal juga menentukan bentuk partikel pada saat operasi crushing,
Contoh: Galena (PbS)  pecah menjadi bentuk kubus
Mica  plate
Magnetite  butiran dengan permukaan halus
4. Brittleness atau Friability

## Slide 11
5. Moisture Content
Di bawah 3 – 4% berat  padatan mineral kering  tidak mengalami kesulitan dalam size reduction
Di atas 4% berat  padatan lengket  menyumbat peralatan
Di atas 50% berat  wet size reduction

## Slide 12
6. Angle of Repose
Angle of repose adalah sudut menurun tercuram dari sebuah tumpukan bahan relatif terhadap bidang horisontal bahan. Angel of repose berada di antara 0 dan 90°.
Angle of repose digunakan dalam mendesain alat dan mesin yang menangani dan mengolah bahan berbentuk partikel, seperti hopper dan silo yang digunakan untuk menampung, dan sabuk konveyor yang digunakan untuk memindahkan bahan.

## Slide 13
Bahan | Angle of repose
Abu kayu | 40°
Aspal | 30–45°
Bekatul | 30–45°
Biji kopi segar | 35–45°
Biji semanggi | 28°
Gandum | 28°
Granit | 35–40°
Kapur | 45°
Kelapa parut | 45°
Kerikil (di alam bersama pasir) | 25–30°
Kerikil (kering) | 30–45°
Malt | 30–45°
Pasir (basah) | 45°
Pasir (kering) | 34°
Salju | 38°
Serpihan kulit kayu (wood refuse) | 45°
Tanah | 30–45°
Tanah liat (basah) | 15°
Tanah liat (kering) | 25–40°
Tepung jagung | 30-40°
Tepung terigu | 45°
Urea (butiran) | 27°

## Slide 14
Materials |  | Static Friction, |  | Kinetic/Sliding Friction, | 
 |  | Dry and clean | Lubricated | Dry and clean | Lubricated
Aluminium | Steel | 0.61 |  | 0.47 | 
Alumina ceramic | Silicon Nitride ceramic |  |  |  | 0.004 (wet)
BAM (Ceramic alloy AlMgB14) | Titanium boride (TiB2) | 0.04–0.05 | 0.02 |  | 
Brass | Steel | 0.35-0.51 | 0.19 | 0.44 | 
Cast iron | Copper | 1.05 |  | 0.29 | 
Cast iron | Zinc | 0.85 |  | 0.21 | 
Concrete | Rubber | 1.0 | 0.30 (wet) | 0.6-0.85 | 0.45-0.75 (wet)
Concrete | Wood | 0.62 |  |  | 
Copper | Glass | 0.68 |  |  | 
Copper | Steel | 0.53 |  | 0.36 | 
Glass | Glass | 0.9-1.0 |  | 0.4 | 
Ice | Ice | 0.02-0.09 |  |  | 
Polyethene | Steel | 0.2 | 0.2 |  | 
PTFE (Teflon) | PTFE (Teflon) | 0.04 | 0.04 |  | 0.04
Steel | Ice | 0.03 |  |  | 
Steel | PTFE (Teflon) | 0.04-0.2 | 0.04 |  | 0.04
Steel | Steel | 0.74-0.80 | 0.16 | 0.42-0.62 | 
Wood | Metal | 0.2–0.6 | 0.2 (wet) |  | 
Wood | Wood | 0.25–0.5 | 0.2 (wet) |  | 
Friction adalah kemudahan bahan untuk dapat digeser dengan bahan lain.
7.
F
R
I
C
T
I
O
N

## Slide 15
ESTIMASI VOLUME STOCKPILE
I. Volume Estimate = 44 x 100 x 4 = 17.600 m3
II. Volume by End Area’s = H/2 (Ab + At) = 4/2 (6272+2816)
= 18176 m3
III. Volume of a truncated pyramid
=
= =17720,82 m3

## Slide 16
Memilih satu jenis bahan padat (berbeda untuk tiap kelompok).
Cari karakteristik padatan berikut: bulk density, kadar air, angle of repose, dan mempelajari karakteristik padatan lainnya, serta menghitung ukuran stockpile (tinggi= 4 m dan volume 20000 m3)
TUGAS