## Slide 1
Aktivitas Enzim

## Slide 2: Tujuan
Mengetahui sifat enzim
Mengetahui faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim
Mengetahui pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim

## Slide 3: Alat
Alat gelas
Mikropipet P1000
Hot plate
Spektrofotometer uv-vis
Freezer
Oven
Inkubator
Tip

## Slide 4: Bahan
Crude enzyme selulase
Aquades
Garam Rochelle
Larutan DNS
Carboxymethyl cellulose
Larutan stok glukosa
Buffer
Air
Alumunium foil

## Slide 5: Cara Kerja
Buat campuran 1 mL crude enzyme + 1 mL substrat CMC + 0,25 mL aquades
Larutan diinkubasi @30 menit dengan suhu 4℃, 28℃, 35℃, 50℃, 60℃ lalu ditambah DNS 2 mL

## Slide 6
c. Campuran dimasukkan air mendidih @5 menit, didinginkan 15 menit, lalu ditambah 1 mL garam Rochelle
d. Absorbansi dihitung dengan spektrofotometer 540 nm.

## Slide 7: Crude enzyme selulase
Merupakan enzim yang dapat menghidrolisis molekul selulosa menjadi disakarida atau monosakarida sederhana
Crude enzyme : enzim yang masih kasar atau mentah yang didapatkan dari sumber penghasil enzim

## Slide 8: Why CMC?
CMC merupakan substrat terbaik untuk menginduksi sintesis enzim selulolitik ekstraseluler (Alam et al. 2004)

## Slide 9: CMC
Substrat yang digunakan yaitu CMC (Carboxymethyl cellulose) – merupakan selulosa eter yang larut dalam air, dan dihasilkan oleh substitusi parsial dari gugus hidroksil pada selulosa dengan gugus hidrofilik ionic.

## Slide 10: Aktivitas Enzim
Aktivitas enzim menyatakan seberapa besar kemampuan dalam menguraikan polisakarida menjadi monosakarida atau jumlah pereduksi yang dilepaskan oleh kerja enzim per satuan waktu

## Slide 11
Aktivitas enzim selulase ditentukan dengan mengkonversi nilai absorbansi yang diperoleh dari konsentrasi gula standar, kemudian dihitung menggunakan rumus:

## Slide 12: Rumus Aktivitas Enzim
AE =
= Aktivitas Enzim (Unit/mL)
= Konsentrasi glukosa (ppm)
BM = Berat molekul glukosa (180g/ mol)
t = waktu inkubasi (menit)
H = Volume total enzim-substrat (mL)
E = Volume enzim (mL)

## Slide 13
Contoh Pengukuran Aktivitas Enzim

## Slide 14: 1. Membuat larutan standar glukosa dengan berbagai konsentrasi (ppm)
Contoh: 10 variasi
0; 25; 50; 75; 100; 125; 150; 175; 200 dan 225 ppm.

## Slide 15: 2. Larutan standar yang telah direaksikan dengan uji DNS, diukur absorbansi tiap larutannya dengan spektrofotometer Hasil pengukuran absorbansi larutan standar
(Putri, 2016).

## Slide 16: 3. Membuat kurva standar larutan glukosa
*Untuk cara pembuatan larutan standar bisa membaca dari jurnal terlampir
Diketahui persamaan y= 0.0005x – 0.0036
(Putri, 2016).

## Slide 17: 4. Mengukur absorbansi pada larutan sampel dengan perlakuan inkubasi suhu 35° C
*absorbansi terkoreksi= absorbansi sampel- absorbansi kontrol
(Putri, 2016).
Hasil pengukuran absorbansi

## Slide 18: 5. Perhitungan aktivitas enzim berdasarkan hasil absorbansi larutan sampel (lihat pada slide 17)
(Putri, 2016).

## Slide 19
Hasil perhitungan dengan rumus
(Putri, 2016).