## Slide 1
Pemisahan Padat - Gas
Program Studi Teknik Kimia
Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret 2020
Aida Nur Ramadhani, S.T., M.T.

## Slide 2
SEPARATION OF SUSPENDED SOLID PARTICLES FROM FLUIDS
Padatan dihilangkan dari cairan untuk memurnikan fluida, dan dalam beberapa kasus, memurnikan padatan (bahan padat) yang merupakan produk.
Padatan dihilangkan dari cairan  sedimentasi, filtrasi, dan pemisahan sentrifugal.
Di sini, fokus pada penghilangan partikel padatan (bahan padat) yang tersuspensi dari gas.
Pustaka:
Coulson, “Particle Technology and Separation Processes, Volume 2”, 5th ed. & 4th ed.
Perry, R. H., and Green, D. W., 2008, “Chemical Engineer’s Handbook”, 8th edition.

## Slide 3
Jenis peralatan pengumpulan debu yang paling banyak digunakan.
Gas berdebu masuk cyclone dengan kecepatan tinggi arah tangensial, sehingga berputar dalam cyclone.
Partikel debu terlempar ke dinding karena gaya sentrifugal, lalu jatuh ke bawah.
Digunakan untuk memisahkan partikel s/d 5 μm, bahkan 0,5 μm jika terjadi aglomerasi.
Centrifugal Separator (Cyclone)

## Slide 4
Kapasitas besar  memperbanyak jumlah cyclone dan ukuran cyclone tetap
Percepatan gravitasi digantikan oleh percepatan sentrifugal.
Pada kondisi operasi yang biasa digunakan percepatan sentrifugal berkisar:
  dari 5 kali gravitasi untuk unit berdiameter besar dan resistansi rendah.
  hingga 2500 kali gravitasi untuk unit berdiameter sangat kecil dan resistan tinggi.

## Slide 5
Centrifugal Separator (Cyclone)
Prosedur desain untuk siklon diberikan oleh Constantinescu (1984), Strauss (1975), Koch dan Licht (1977) dan Stairmand (1951).
Stairmand mengembangkan dua desain standar untuk siklon gas-padat:
  Siklon efisiensi tinggi, Gambar 10.44a, dan
  Gas rate tinggi, Gambar 10.44b.

## Slide 7
Kurva kinerja untuk desain tersebut, diperoleh secara eksperimental di bawah kondisi pengujian standar, ditunjukkan pada Gambar 10.45a dan 10.45b.

## Slide 8
Kurva ini dapat ditransformasikan ke ukuran dan kondisi operasi siklon yang lain, dengan menggunakan persamaan penskalaan berikut, untuk efisiensi pemisah tertentu:
dengan:
d1 : diameter rata-rata partikel yang dipisahkan siklon standard pada efisiensi pemisahan tertentu
d2 : diameter rata-rata partikel yang dipisahkan siklon rancangan pada efieiensi pemisahan tersebut
Dc1 : diameter siklon standard (8” = 203 mm)
Dc2 : diameter siklon rancangan (mm)
Q1 : laju alir siklon standard
high efficiency = 223 m3/jam
high throughput = 669 m3/jam
Faktor skala

## Slide 9
dengan:
Q2 : laju alir siklon rancangan (m3/jam)
1 : perbedaan densitas padatan dan gas siklon standard = 2000 kg/m3
2 : perbedaan densitas padatan dan gas siklon rancangan
µ1 : viskositas gas siklon standard pada 1 atm dan 20°C = 0,018 mN detik/m2
µ2 : viskositas gas siklon rancangan

## Slide 10
Kurva kinerja untuk desain yang diusulkan dapat diambil dari Gambar 10.45a atau 10.45b dengan mengalikan tingkatan diameter - pada tiap peningkatan efisiensi 10 persen - dengan faktor skala yang diberikan oleh persamaan 10.8; seperti yang ditunjukkan pada Gambar 10.46 (p. 453).

## Slide 11
Pressure Drop
Pressure drop suatu siklon disebabkan oleh:
  entry-exit losses
  gesekan
  energy kinetic losses
Persamaan dari Stairmand (1949):
dengan:
P : pressure drop siklon (mbar)
f : densitas gas (kg/m3)
u1 : laju alir input (m/detik)
u2 : laju alir output (m/detik)
rt : jari-jari lingkaran penyebab gerakan tangensial (m)
re : jari-jari pipa outlet (m)
  : faktor pada gambar 10.47
  : parameter pada gambar 10.47, ψ = fc. (As/A1)
fc : faktor gesekan (untuk gas = 0,005)
As : luas permukaan siklon (selinder dan kerucut)
A1 : luas area inlet (m2)

## Slide 13
Pilih desain, baik efisiensi tinggi atau rate tinggi, tergantung pada kinerja yang diperlukan.
Perkirakan distribusi ukuran partikel padatan dalam aliran yang akan diolah.
Estimasi jumlah siklon yang dibutuhkan secara paralel.
Hitung diameter siklon untuk kecepatan masuk 15 m/s (50 ft/s). Skala dimensi siklon lainnya dari Gambar 10.44a atau 10.44b.
Hitung faktor skala untuk transposisi Gambar 10.45a atau 10.45b.
Hitung kinerja siklon dan efisiensi keseluruhan (recovery padatan). Jika tidak memenuhi, cobalah diameter yang lebih kecil.
Hitung pressure drop cyclone dan, jika perlu, pilih blower yang sesuai.
Hitung biaya sistem dan optimalkan untuk membuat untuk pressure drop optimum, atau, jika blower diperlukan, untuk memberikan biaya operasi terendah.
General design procedure

## Slide 14
Contoh
Design a cyclone to recover solids from a process gas stream. The anticipated particle size distribution in the inlet gas is given below. The density of the particles is 2500 kg/m3, and the gas is essentially nitrogen at 150°C. The stream volumetric flow-rate is 4000 m3/h, and the operation is at atmospheric pressure. An 80 percent recovery of the solids is required.

## Slide 15
Penyelesaian
Karena 30% partikelnya berukuran di bawah 10 μm, desain efisiensi tinggi diperlukan untuk memberikan recovery yang diinginkan.
Menghitung flow rate:
untuk kecepatan inlet 15 m/s, maka luas area saluran inlet:

## Slide 16
Duct area
Diketahui diameter siklon standard (8” = 203 mm = 0,203 m),
Maka dilakukan estimasi kebutuhan jumlah siklon.
Trial  4 siklon parallel maka laju alir volum = 1.000 m3/h

## Slide 17
Menghitung faktor skala
Faktor skala
Mencari densitas gas nitrogen
Dc1 : diameter siklon standard (8” = 203 mm)
Dc2 : diameter siklon rancangan (mm)
Q1 : laju alir siklon standard
high efficiency = 223 m3/jam
high throughput = 669 m3/jam
Q2 : laju alir siklon rancangan (m3/jam)
1 : perbedaan densitas padatan dan gas siklon standard = 2000 kg/m3
2 : perbedaan densitas padatan dan gas siklon rancangan
µ1 : viskositas gas siklon standard pada 1 atm dan 20°C = 0,018 mN detik/m2
µ2 : viskositas gas siklon rancangan
Diabaikan dibandingkan dengan kepadatan padatan

## Slide 18
Mencari viskositas gas nitrogen
Maka, faktor skala:
Menghitung performansi cyclone
  Menggunakan data distribusi ukuran yang diketahui
  Faktor skala terhitung
  Fig 4.5.a untuk efisiensi

## Slide 19
Diameter rata-rata tiap grade distribusi / scaling factor

## Slide 20
% massa input dikali dengan efisiensi tiap stage distribusi

## Slide 22
Menghitung pressure drop
dengan:
P : pressure drop siklon (mbar)
f : densitas gas (kg/m3)
u1 : laju alir input (m/detik)
u2 : laju alir output (m/detik)
rt : jari-jari lingkaran penyebab gerakan tangensial (m)
re : jari-jari pipa outlet (m)
  : faktor pada gambar 10.47
  : parameter pada gambar 10.47, ψ = fc. (As/A1)
fc : faktor gesekan (untuk gas = 0,005)
As : luas permukaan siklon (selinder dan kerucut)
A1 : luas area inlet (m2)
A1 : luas area inlet (m2)
As : luas permukaan siklon (selinder dan kerucut)

## Slide 23
fc : faktor gesekan (untuk gas = 0,005)

## Slide 24
Maka, pressure drop: