## Slide 1: BAB IV KHROMATOGRAFI
Metode pemisahan yang memerlukan
waktu yang sangat singkat dan lebih
efektif dibanding metode lain.
Michael Tsett (1906) telah menggunakan
metode khromatografi untuk memisahkan
klorofil dan pigmen-pigmen tanaman.

## Slide 2: Fase khromatografi
Khromatografi merupakan proses yang menunjukkan distribusi komponen sampel diantara dua faseyaitu fase diam (stasioner) dan fase bergerak (mobil).
Pergerakan fase mobil terjadi diantara celah-celah fase stasioner.

## Slide 3: Klasifikasi
Fase stasioner dapat berupa padatan/cairan, sedangkan fase mobil dapat berupa cairan atau gas.
Berdasarkan jenis fasenya dapat dibagi menjadi 4 macam:
1. Cairan-padatan misalnya khromatografi
Tswett dan khromatografi pertukaran ion.
2. Gas-padatan misalnya khromatografi gas
padatan (GSC).

## Slide 4
3. Cairan-cairan misalnya khromatografi
partisi silica gel dan khromatografi kertas.
4. Gas-cairan misalnya khromatografi gas-
cairan (GLC).

## Slide 5: 1. Khromatografi Cairan-Padatan Adsorpsi
Ditemukan oleh Tswett
Menggunakan silica-gel atau alumina.
Hanya beberapa absorben yang sesuai sehingga tidak bayak pilihan.
Koefisien distribusi terhadap absorben sering tergantung pada konsentrasi solut.

## Slide 6: 2. Khromatogafi Cairan-Cairan atau Khromatografi Partisi.
Dikenalkan oleh Martin dan Synge (1941).
Fase stasioner terdiri lapisan tipis cairan yang terikat padatan inert yang berpori.
Koefisien distribusi tidak tergantung pada konsentrasi, sehingga pemisahan lebih baik.

## Slide 7: 3. Khromatogafi gas-Padatan
Dikenalkan oleh Hesse (1940).
Alat ini pada awalnya digunakan untuk pemurnian gas.
Dengan teknik-teknik baru pada fase padat aka kegunaan alat ini semakin besar.

## Slide 8: 4. Khromatografi Gas-Cairan atau Khromatografi Fase Uap (UPC)
Sampel harus mempunai tekanan uap pada suhu kolom yang digunakan.
Sampel bisa sangat kecil (1πg).
Dikenal pada tahun 1952

## Slide 9: 5. Khromatografi Pertukaran ion
Jenis khromatografi cairan-padatan.
Spesifik untuk memisahkan bentuk-bentuk ionik
Banyak digunakan untuk memisahkan logam-logam dan asam amino.

## Slide 10: 6. Khromatografi Kertas
Bagian khromatografi cairan-cairan
Cairan stasioner merupakan lapisan pelarut yang teradsorpsi pada kertas.
Sangat sederhana.
Sampel diletakkan (dititikkan) pada kertas dan ujung kertas dicelup pada elusi.

## Slide 11: 7. Khromatografi Lapisan Tipis (TLC).
Hampir sama dengan khromatografi kertas.
Pada metode ini kertas diganti dengan lempeng kaca yang dilapis dengan lapisantipis alumina, silica gel.