## Slide 1: Outline
Pengantar Limbah
Peraturan tentang limbah
Pengolahan limbah
Pengolahan limbah cair
Pengolahan sampah padat
Pemanfaatan sampah
Pencegahan pencemaran udara

## Slide 2
Tyas Lilia Wardani, SST., M.KKK
LIMBAH
LIMBAH

## Slide 3
Gambar mana yang kalian pilih?

## Slide 4: PENGERTIAN
Limbah:
Sisa/buangan dari suatu usaha atau kegiatan
(Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014)
Limbah dapat menimbulkan dampak negatif
apabila jumlah / konsentrasinya di lingkungan
telah melebihi baku mutu (ambang batasnya)

## Slide 5: Baku Mutu Lingkungan
Ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau
komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur
pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu
sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup
(berdasarkan UU RI No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup)
Baku mutu lingkungan adalah ambang batas/batas kadar maksimum suatu zat atau komponen yang diperbolehkan berada di lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif

## Slide 6: Baku mutu jenis limbah anorganik dalam air yang diperuntukkan sebagai air minum
Nitrat (sebagai NO3-)
Jenis | Limbah | Kadar Maksimum yang Diperbolehkan (mg/liter)
Air raksa | 0.001 | 
Arsenik | 0.01 | 
Boron | 0.3 | 
Kadmium | 0.003 | 
Tembaga | 2 | 
Sianida | 0.07 | 
Fluorida | 1.5 | 
Timah | 0.01 | 
Nikel | 0.02 | 
50

## Slide 7: DAMPAK LIMBAH
Dampak negatif
Membahayakan kesehatan manusia-
penyakit
Merugikan secara ekonomi: merusak
benda/bangunan, tanaman maupun
ternak
Mengganggu kehidupan makhluk air
(aquatik) : ikan dan mikroflora
Merusak keindahan (estetika), bau busuk dan merusak pemandangan

## Slide 8: DAMPAK LIMBAH
Dampak positif:
Menyuburkan/menambah hara tanah
Menyuburkan mikroflora
Limbah Cair :
Airnya dimanfaatkan kembali
Lumpur (sludge)  bila tidak dikelola dapat
menimbulkan masalah terutama bila
mengandung B3 atau gas

## Slide 9: PENGELOMPOKKAN LIMBAH

## Slide 10: Berdasarkan Nilai Ekonomis
Limbah
Ekonomis
(hasil
samping)
Limbah
Limbah
non
ekonomis

## Slide 11
  A. Limbah Organik
  Limbah yang berasal dari
  makhluk hidup (alami) & sifatnya
  mudah busuk & mengandung
  unsur karbon (C)
  B. Limbah Anorganik
  Limbah yang berasal dari
  zat-zat kimia yang tidak dapat
  atau sulit terurai dan tidak
  mengandung unsur karbon (C)
BERDASARKAN JENIS SENYAWANYA

## Slide 12: Pengelompokan berdasarkan Wujud
3. Limbah gas
2. Limbah padat
1. Limbah cair

## Slide 13: Limbah cair (1)
Pengertian
Segala jenis limbah yang berwujud cairan, berupa air beserta bahan-bahan buangan lain yang
tercampur maupun terlarut
Jenis
1.Limbah cair domestik (domestic wastewater)
2.Limbah cair industri (industrial wastewater)
3.Rembesan dan Luapan (infiltration and inflow)
4.Air hujan (storm water)

## Slide 14: Limbah cair domestik (domestic wastewater)
Pengertian
Limbah cair hasil buangan dari
perumahan, bangunan
perdagangan, perkantoran, dan
sarana sejenis
Contoh
Air deterjen sisa cucian Air sabun

## Slide 15: Limbah cair industri (industrial waterwaste)
Pengertian
Limbah cair hasil
buangan industri
Contoh
Air sisa cucian daging, buah, atau sayur dari
industri pengolahan makanan
Air sisa pewarnaan
kain dari industri
tekstil

## Slide 16: Rembesan dan Luapan (infiltration and inflow)
Limbah cair yang berasal
dari berbagai sumber dan memasuki saluran
pembuangan limbah cair
kemudian menjadi
rembesan ke dalam tanah
atau luapan dari
permukaan

## Slide 17: Air hujan (storm water)
Limbah cair yang berasal dari aliran
air hujan di atas permukaan tanah

## Slide 18: Limbah padat (2)
Salah satu limbah paling banyak di lingkungan
Bentuk, jenis, dan komposisi sangat dipengaruhi oleh
masyarakat
Semakin padat populasi, semakin besar produksi limbah padat
Jenis
Sampah organik mudah busuk (garbage)
Sampah anorganik dan organik tidak mudah busuk (rubbish)
Sampah abu (ashes)
4.Sampah bangkai binatang (dead animal)
5.Sampah sapuan (street sweeping)
6.Sampah industri (industrial waste)

## Slide 19: Limbah gas (3)
Dilepaskan ke udara
Menurunkan
kualitas udara
Dapat menyebar ke tempat lain
Hasil dari aktivitas manusia

## Slide 20: Beberapa Macam Limbah Gas yang umumnya ada di udara:
No | Jenis | Keterangan
1. | CO | Gas tidak berwarna, tidak berbau
2. | CO2 | Gas tidak berwarna, tidak berbau
3. | NOx | Gas berwarna, berbau
4. | SOx | Tidak berwarna, berbau tajam
5. | HCl | Berupa uap
6. | NH3 | Gas tidak berwarna, berbau
7. | CH4 | Gas berbau
8. | HF | Gas tidak berwarna
9. | NS | Gas berbau
10 | Cl2 | Gas berbau

## Slide 21
BERDASARKAN SUMBERNYA
Limbah Domestik
Limbah Industri

## Slide 22
BERDASARKAN SUMBERNYA
Limbah Pertanian
Limbah Pertambangan

## Slide 23: Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Menurut PP RI No. 18/1999 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun adalah :
Sisa suatu kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, yang
karena sifat dan atau konsentrasinya,
baik secara lang-ung maupun tak
langsung merusak lingkungan hidup,
kesehatan maupun manusia

## Slide 24: KLASIFIKASI LIMBAH B3

## Slide 26: TERIMA KASIH