POTENSI

TERAPAN DAN

ELEKTROLISIS,

POTENSI

DEKOMPOSISI,

SERTA JENIS

POLARISASI

Abdillah Galuh Prihasti

K3317001

Potensi Terapan dan Elektrolisis

–

Ditemukan secara eksperimental bahwa potensi sekitar 1,7 volt harus diterapkan pada sel. Ketika

potensi kurang dari 1,7 volt, ada pengamatan lonjakan arus sesaat yang dengan cepat jatuh ke nol secara

praktis dan tetap di sana. Alasan untuk perilaku ini adalah bahwa, karena lonjakan awal saat ini, sejumlah

kecil hidrogen dihasilkan pada elektroda negatif dan oksigen pada elektroda positif. Gas-gas ini melekat

pada permukaan elektroda dan mengubahnya menjadi elektroda hidrogen dan oksigen dengan GGL

(Gaya Gerak Listrik) belakang yang beroperasi untuk melawan potensi yang diterapkan. Pada setiap

potensial di bawah 1,7 volt, jumlah dua gas yang terbentuk pada elektroda hanya cukup untuk membuat

GGL belakang sama dengan potensial yang diterapkan, dan karenanya lonjakan arus pertama dengan

cepat dikurangi menjadi nol secara praktis. Tetapi, setelah potensi yang diterapkan melebihi 1,7 volt,

hidrogen dan oksigen terbentuk untuk memungkinkan gas-gas ini keluar dari elektroda terhadap tekanan

atmosfer yang terbatas, dan "elektrolisis kontinyu" menjadi mungkin.

Fakta yang signifikan adalah bahwa "produk elektrolisis mengubah

elektroda inert menjadi elektroda aktif yang dapat melakukan GGL belakang". Ini

tidak hanya terjadi pada gas tetapi dari zat lain juga. Dengan demikian, segera

setelah beberapa seng disimpan pada sepotong platinum, yang terakhir diubah

menjadi elektroda seng aktif. akibatnya, bahkan ketika tidak ada GGL awal yang

dihasilkan pada percobaan elektrolisis dengan pembentukan sel yang melibatkan

produk elektrolisis.

Potensi Dekomposisi

– Karena elektroda inert diubah pada elektrolisis menjadi

elektroda aktif dengan GGL belakang, maka perlu untuk

memastikan tegangan minimum yang diperlukan untuk

menghasilkan elektrolisis elektrolit secara terus menerus.

– Tegangan minimum ini, yang disebut “Potensi

Dekomposisi" dari elektrolit

– dalam diagram ini A adalah sel elektrolitik yang

mengandung elektrolit yang akan dipelajari, dua elektroda

E dan E ', dan pengaduk S. yang terhubung ke elektroda ini

melalui resistansi variabel C adalah sumber eksternal GGL B

dan milliammeter M untuk mengukur arus yang melewati

sirkuit. dengan cara resistansi variabel C dimungkinkan

untuk mengatur tegangan yang diterapkan ke sel, dan

tegangan ini pada gilirannya dapat diukur dengan cara

voltmeter V disisipkan di dua elektroda. dengan

menggunakan voltmeter resistansi tinggi.

Perhitungan Potensi Dekomposisi Reversibel. Potensi dekomposisi reversibel dari

elektrolit adalah penjumlahan dari GGL reversibel yang dibentuk pada elektroda

oleh produk elektrolisis. Akibatnya, segera setelah produk elektrolisis, konsentrasi

elektrolit, dan arah reaksi elektroda, yaitu, oksidasi atau reduksi, diketahui, potensi

dekomposisi reversibel dapat dihitung dengan metode yang telah dijelaskan. arah

setiap reaksi elektroda dalam sel elektrolitik siap dipastikan dari polaritas

elektroda. dalam setiap elektron sel elektrolit masuk melalui elektroda yang

terhubung ke sisi negatif dari sumber eksternal GGL. Pada elektroda ini, oleh

karena itu, disebut katoda, reaksinya harus selalu reduksi. Di sisi lain, elektron

meninggalkan sel melalui elektroda yang terhubung ke sisi positif dari baterai

eksternal, dan karenanya pada elektroda ini, yang disebut anoda.

POTENSIAL DEKOMPOSISI DALAM 1 N LARUTAN

–

Signifikansi dari potensi dekomposisi yang diamati. Dengan penjelasan tentang

perhitungan potensi dekomposisi reversibel, kita berada dalam posisi untuk

mempertimbangkan signifikansi hasil eksperimen yang diberikan dalam tabel 14-6.

pertama, perbandingan potensi yang diberikan dalam kolom 2 dan 4 dari tabel untuk

elektrolit yang tidak menghasilkan oksigen pada elektrolisis larutan 1 N mengungkapkan

bahwa untuk ini potensi dekomposisi yang diamati tidak jauh berbeda dari yang dihitung

secara teoritis. dari sini dapat disimpulkan bahwa ion-ion dalam zat-zat ini, yaitu hidrogen,

logam, dan halogen, disimpan pada elektroda platinum dalam kondisi yang kira-kira lebih

atau kurang untuk reversibilitas.

Hal lain yang menarik dalam tabel 14-6 adalah bahwa asam dan basa yang

menghasilkan oksigen dan hidrogen memiliki potensi dekomposisi yang sama,

yaitu sekitar -1,7 volt. lebih lanjut, sedangkan potensi dekomposisi, 1 N

hidroklorida adalah -1,31 volt, potensi meningkat ketika asam diencerkan, akhirnya

mencapai nilai -1,7 volt. dari sini dapat disimpulkan bahwa, meskipun dalam

larutan yang lebih pekat, produk elektrolisis adalah hidrogen dan klorin, dalam

larutan encer mereka adalah hidrogen dan oksigen.

Jenis Polarisasi

A. Polarisasi Konsentrasi

Dengan perubahan dalam konsentrasi elektrolit tentang elektroda selama

elektrolisis, sel-sel dapat muncul yang dapat mengembangkan suatu ggl

berlawanan dengan yang diterapkan.

B. Tegangan Berlebih

Tegangan berlebih adalah potensi polarisasi yang sumbernya terletak

pada beberapa proses di elektroda yang berlangsung tidak dapat diubah dan

dengan demikian merupakan fenomena yang terkait dengan sifat elektroda dan

proses yang terjadi di permukaannya.

Dalam kondisi biasa, polarisasi total yang diamati adalah jumlah dari kedua

efek. tetapi karena tegangan lebih dari kepentingan elektrokimia tertentu, menjadi

penting untuk meminimalkan atau menghilangkan polarisasi konsentrasi untuk

sampai pada tegangan berlebih. Metode yang efektif untuk mengatasi polarisasi

konsentrasi adalah pengadukan elektrolit yang efisien.

TERIMA KASIH