PEDOMAN PELAKSANAAN PRAKTIKUM MANDIRI FISIKA BANGUNAN 2

# TOPIK : PENCAHAYAAN BUATAN

| Nama |  |
| --- | --- |
| NIM |  |
| Kelas |  |

#### JUDUL

Evaluasi pencahayaan buatan pada 2 ruang yang berbeda di tempat tinggal masing-masing dan mengidentifikasi pengaruhnya terhadap variabel jarak

#### TUJUAN

- Mengukur dan mengetahui intensitas dan kualitas pencahayaan buatan pada ruang.

- Memahami pengaruh variabel jarak sumber pencahayaan buatan terhadap intensitas cahaya pada bidang kerja

- Meredesain sistem dan model pencahayaan buatan sesuai standar kebutuhan pencahayaan buatan dalam ruang berdasarkan aktivitas pengguna ruang.

#### ALAT DAN BAHAN

- Alat tulis

- Luxmeter (unduh Aplikasi Android / iOS ) – aplikasi disamakan dengan penelitian pencahayaan alami

- Meteran (digital/analog)

- Kamera

- Aplikasi grafis komputer

#### DATA 0BSERVASI

Hari / Tanggal 	:

Waktu		:

|  | Panjang ( m ) | Lebar ( m ) | Tinggi ( m ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensi ruang 1 (meter) |  |  |  |

| Nama ruang 1 |  |
| --- | --- |
| Macam aktifitas pada ruangan |  |
| Standar intensitas pencahaayaan yang disarankan (lihat sumber/referensi baik jurnal, buku dsb) |  | Lux |
| Jenis Pencahayaan Buatan pada Ruang |  |
| Daya listrik |  | Watt |
| Warna plafon |  |
| Warna dominan dinding |  |
| Pengukuran Intensitas pencahayaan buatan dengan variabel tinggi bidang kerja | 1. |  | meter |  | Lux |
|  | 2. |  | meter |  | Lux |
|  | 3. |  | meter |  | Lux |

Hari / Tanggal 	:

Waktu		:

|  | Panjang ( m ) | Lebar ( m ) | Tinggi ( m ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensi ruang 2 (meter) |  |  |  |

| Nama ruang 2 |  |
| --- | --- |
| Macam aktifitas pada ruangan |  |
| Standar intensitas pencahaayaan yang disarankan (lihat sumber/referensi baik jurnal, buku dsb) |  | Lux |
| Jenis Pencahayaan Buatan pada Ruang |  |
| Daya listrik |  | Watt |
| Warna plafon |  |
| Warna dominan dinding |  |
| Pengukuran Intensitas pencahayaan buatan dengan variabel tinggi bidang kerja | 1. |  | meter |  | Lux |
|  | 2. |  | meter |  | Lux |
|  | 3. |  | meter |  | Lux |

#### RUANG EKSISTING OBYEK OBSERVASI PENCAHAYAAN BUATAN

Berikan gambaran jelas mengenai denah ruang eksisting dan potongan ruang serta penempatan instrumen pengukuran (gambar digital/manual)

#### LANDASAN TEORI

Teori yang berkaitan dengan kenyamanan visual pencahayaan buatan dalam ruang.

#### ANALISIS DATA

Lakukan identifikasi dan analisis kebutuhan pencahayaan buatan dalam ruang berdasarkan aktivitas penghuni beserta pengaruh variable jarak sumber cahaya terhadap intensitas cahaya pada bidang kerja.

#### HASIL DESAIN

Penyajian gagasan redesain perbaikan kualitas pencahayaan buatan dalam ruang dalam ilustrasi grafis (digital / manual) berdasarkan hasil analisis

#### KESIMPULAN

Deskripsi kesimpulan dari hasil praktikum dan redesain ruang.