## Slide 1: STABILITAS OKSIDASI BIODIESEL

## Slide 2: Stabilitas bahan bakar
ketahanan bahan bakar terhadap proses degradasi yang dapat mengubah sifat bahan bakar dan membentuk senyawa yang tidak diinginkan.

## Slide 3: Faktor yang mengganggu stabilitas bahan bakar :
Oksidasi (kontak dengan udara)
Dekomposisi termal
Hidrolisis (kontak dengan air)
Kontaminasi mikroba

## Slide 4: Karakteristik biodiesel yang teroksidasi
Timbulnya deposit dan korosi
Pembentukan polimer tak larut
Pembentukan gum dari degradasi elastomer
Perubahan sifat biodiesel : viskositas, flash point, CN, warna

## Slide 5: Mekanisme reaksi oksidasi biodiesel
1) Oksidasi primer

## Slide 6: Mekanisme reaksi oksidasi biodiesel
2) Perkembangan Oksidasi, dan
3) Pembentukan produk sekunder
Terbentuknya senyawa hidroperoksida menghasilkan senyawa aldehid, alkohol alifatis, ester format, asam lemak rantai pendek, polimer

## Slide 7: Antioksidan
SINTETIS
TBHQ (tert-butil hydro quinon)
PY (pyrogallol)
PG (propil gallat)
dll
ALAMI
Tokoferol (vitamin E)
Antioksidan jenis fenolik
dll

## Slide 8: Pengukuran tingkat stabilitas oksidasi diklasifikasikan berdasarkan parameter yang diukur :
Komposisi minyak mula-mula
Produk oksidasi primer
Produk oksidasi sekunder
Sifat fisis biodiesel
Parameter stabilitas lain

## Slide 9: Metode pengukuran

## Slide 10: Parameter yang dipengaruhi stabilitas oksidasi

## Slide 11: Faktor yang mempengaruhi stabilitas oksidasi
Komposisi asam lemak
Jumlah impuritas logam, FFA, aditif, AO
Kondisi lingkungan terpapar : udara, panas, cahaya

## Slide 12: Pengaruh oksidasi terhadap kualitas biodiesel pada mesin
KEKURANGAN
Peningkatan deposisi pada injektor dan pompa
Penurunan tekanan pada filter, injektor dan pompa
Timbulnya endapan yang menyumbat filter bahan bakar
Timbulnya korosi
Peningkatan viskositas, dll
KELEBIHAN
Berkurangnya emisi gas hasil pembakaran karena meningkatnya jumlah O2