## Slide 1: Perpindahan panas

## Slide 2: Dasar perpindahan panas
Bedakan antara panas dengan suhu!
Panas mengalir dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah.
Hot objects in a cooler room will cool to room temperature.
Cold objects in a warmer room will heat up to room temperature.

## Slide 3: Contoh :
Room temperature
Cold
Hot

## Slide 4: Macam perpindahan panas
Perpindahan Panas Konduksi
Perpindahan Panas Konveksi
Perpindahan Panas Radiasi

## Slide 5: Perpindahan Panas Konduksi
Adalah proses transport panas dari daerah bersuhu tinggi ke daerah bersuhu rendah dalam satu medium (padat, cair atau gas), atau antara medium – medium yang berlainan yang bersinggungan secara langsung

## Slide 6: Perpindahan Panas Konduksi
Dinyatakan dengan Hukum Fourier :
Dimana :
q = Laju perpindahan panas (w)
A = Luas penampang dimana panas mengalir (m2)
dT/dx = Gradien suhu pada penampang, atau laju perubahan suhu T
terhadap jarak dalam arah aliran panas x
k = Konduktivitas thermal bahan (w/moC)

## Slide 7: Perpindahan Panas Konveksi
Adalah transport energi dengan kerja gabungan dari konduksi panas, penyimpanan, energi dan gerakan mencampur.
Proses terjadi pada permukaan padat (lebih panas atau dingin) terhadap cairan atau gas (lebih dingin atau panas).

## Slide 8: Perpindahan Panas Konveksi
Dinyatakan dengan Hukum Newton :
Dimana :
q = Laju perpindahan panas konveksi
h = Koefisien perpindahan panas konveksi (w/m2 0C)
A = Luas penampang (m2)
∆T = Perubahan atau perbedaan suhu (0C; 0F)
q = h A (∆T)

## Slide 9: Perpindahan Panas Radiasi
Adalah proses transport panas dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah, bila benda – benda itu terpisah di dalam ruang (bahkan dalam ruang hampa sekalipun)

## Slide 10: Perpindahan Panas Radiasi
Dinyatakan dengan :
Dimana :
δ = Konstanta Stefan-Boltzman 5,669 x10-8 w/m2 k4
A = Luas penampang
T = Temperatur
q = δ A (T14 – T24)

## Slide 11: Perpindahan Panas Konduksi
contoh:
Salah satu permukaan sebuah plat tembaga yang tebalnya 3 cm mempunyai suhu tetap 600K, sedangkan suhu permukaan yg sebelah lagi dijaga tetap 300K. Berapa kalor yang berpindah melintasi lempeng itu per satuan luas?

## Slide 13: Penyelesaian
Dari lampiran A1 Appendix A Serth, terlihat konduktivitas termal tembaga adalah 383 W/m.K.
Dari Hukum Fourier :
Q/A = - 383 W/m.K (300-600)K / 0,03m
= 3,83 MW/m2
Δx = 3 cm
T2 = 300K
T1 = 600K

## Slide 14: Perpindahan Panas Konveksi
Contoh:
Udara pada suhu 20 0C bertiup diatas plat panas 50 x 75 cm. Suhu plat dijaga tetap 250 0C. Koefisien perpindahan kalor konveksi adalah 25 W/m2 0C. Hitunglah perpindahan kalor.

## Slide 15: Penyelesaian
q = h A (Tw - T∞)
= (25)W/m²°C.(0,50)m.(0,75)m.(250 – 20)°C
= 2,156 kW

## Slide 16: Perpindahan Panas Radiasi
Contoh:
Dua plat hitam tak berhingga yang suhunya masing masing 800 0C dan 300 0C saling bertukar kalor melalui radiasi. Hitunglah perpindahan kalor persatuan luas.

## Slide 17: Penyelesaian
q = δ A (T14 – T24)
q/A = δ (T14 – T24)
q/A = (5,669 x 10-8)W/m²°C .(10734 – 5734)K4
q/A = 69,03 kW/m2