## Slide 1: Neraca massa sistem sekali lintas (once through)

## Slide 2: PENYUSUNAN DAN PENYELESAIAN NERACA MASSA
KONSEP NERACA MASSA
persamaan yang disusun berdasarkan hukum kekekalan massa (law conservation of mass), yaitu ”mass can neither be created or destroyed”.

## Slide 3: PERSAMAAN UMUM NERACA MASSA UNTUK SUATU PROSES
KECEPATAN MASSA MASUK SISTEM – KECEPATAN MASSA KELUAR SISTEM + KECEPATAN MASSA YANG DIBANGKITKAN (HASIL REAKSI) – KECEPATAN MASSA YANG DIKONSUMSI (REAKTAN YANG BEREAKSI)
= AKUMULASI

## Slide 5: Neraca massa dapat disusun untuk :
  neraca massa total atau campuran.
  neraca massa komponen tertentu.
  neraca massa unsur atau elemen tertentu.

## Slide 6: Langkah-langkah penyusunan dan penyelesaian NM dan NP :
Membuat diagram alir proses, lengkapi dengan data-data :
    kualitatif dan kuantitatif yang tersedia.
    kondisi arus masuk dan keluar sistem.
Proses/alat
A : ...% B : ...%
A : ...% B : ...%
A : ...% B : ...%

## Slide 7: Langkah-langkah penyusunan dan penyelesaian NM dan NP :
Tandai variabel aliran yang tidak diketahui pada diagram alir.
Buatlah permisalan variabel.
Proses/alat
A : 40% B : 60%
A : x2 % B : y2 %
A : x3 % B : y3 %
F1 = 100 mol/jam
F3 = ...
F2 = 60 mol/jam

## Slide 8: Langkah-langkah penyusunan dan penyelesaian NM dan NP :
Menentukan basis perhitungan.
Pilihlah suatu laju alir proses sebagai basis perhitungan. Basis perhitungan dapat diambil berdasarkan banyaknya bahan yang masuk atau berdasarkan bahan keluar system.
Proses/alat
A : 40% B : 60%
A : x2 % B : y2 %
A : x3 % B : y3 %
F1 = 100 mol/jam
F3 = ...
F2 = 60 mol/jam
Basis perhitungan

## Slide 9: LANJUTAN
Konversikan laju alir volumetrik menjadi laju alir massa atau molar.
Jika terdapat proses kimia (reaksi), perhitungan menggunakan satuan molar, sedangkan proses fisis dapat menggunakan satuan massa atau molar.

## Slide 10: LANJUTAN
Susunlah persamaan NM / NP.
Dalam menyusun neraca, perlu disebutkan apa yang dineracakan dan dimana neraca itu disusun.
Persamaan neraca dapat disusun untuk : sebuah unit saja, multi unit, atau unit keseluruhan ( overall ).
Selesaikan persamaan NM / NP .

## Slide 12
Note :
Terdapat 3 unknown variable dan bisa disusun 3 persamaan (1 NM total dan 2 NM komponen, namun tetap tidak bisa diselesaikan  boleh diambil basis perhitungan, misal laju produksi (P = 1000 kg)

## Slide 13: Contoh soal 1
Suatu larutan garam mengandung 4% berat NaCl, diuapkan airnya hingga kandungan NaCl dalam larutan menjadi 5%.
Berapa % air yang diuapkan dibanding air mula-mula?
Berapa % berat larutan yang diuapkan dibanding larutan awal?

## Slide 14: penyelesaian
evaporator
Larutan garam masuk
Larutan garam keluar (X)
4% NaCl
5% NaCl
Air 100%
Basis : 100 kg larutan garam masuk
NaCl = 4 kg
air = 96 kg
Misal larutan garam keluar = X kg

## Slide 15: lanjutan
Asumsi : kondisi steady state
Persamaan neraca massa NaCl :
input – output = acc = 0
input = output
0,04 x 100 kg = 0,05 X
X = 80 kg
Berat NaCl dalam arus keluar = 0,05 x 80 kg
= 4 kg

## Slide 16: lanjutan
Berat air dalam arus keluar = 76 kg
Berat air yang diuapkan = (96 – 76 ) kg
= 20 kg
% berat air teruapkan dari air mula-mula =
(20 / 96) x 100% = 20,8%
% berat air teruapkan dari larutan mula-mula =
(20 / 100) x 100% = 20%

## Slide 17: CONTOH SOAL 2
1000 lb/j wortel basah dikeringkan dari kadar air 85% menjadi 20% dalam sebuah pengering aliran searah. Udara kering masuk dengan kecepatan 400 lb u.k./lb padatan kering keluar. Bila kelembaban udara kering yang masuk 0,013 lb air / lb u.k., hitung kelembaban udara basah keluar pengering !

## Slide 18: penyelesaian
udara kering udara basah
400 lb uk/lb pdtan kering keluar x lb air / lb uk
air 0,013 lb / lb uk
wortel wortel
1000 lb / j air 20%
air 85%
Pengering

## Slide 19: lanjutan
Neraca massa wortel :
Wortel masuk = 15/100 * 1000 lb/j
= 150 lb/j = wortel keluar
Neraca massa air :
Air keluar = (20/80)*150 lb/j + x
= 37,5 lb/j + x
Air masuk = ?

## Slide 20: lanjutan
Neraca massa udara :
Udara kering masuk = 400 lb/lb p.k.keluar * 150 lb/j
= 60.000 lb uk
= udara kering keluar
Air masuk = (0,013 lb/lb uk * 60.000) +
(0,85*1000) lb/j
= 1630 lb/j = 37,5 + x
x = 1592,5 lb/j
Kelembaban udara keluar = 1592,5 lb air / 60.000 lb uk
= 0,0265 lb air / lb uk