## Slide 1: NERACA MASSA TANPA REAKSI KIMIA
MULTI UNIT
DENGAN ALIRAN KOMPLEKS : RECYCLE, BY PASS, PURGING

## Slide 2: TUJUAN ALIRAN KOMPLEKS
meningkatkan yield.
mengatur konsentrasi produk.
menghemat energi yang dipakai/bahan kimia yang dipakai.
memperbaiki sistem pengendalian proses.
Proses dengan aliran kompleks dijalankan pada proses kontinyu.

## Slide 3: Contoh DIAGRAM ALIR MULTI UNIT
separator
separator
Pertemuan arus

## Slide 4: Contoh DIAGRAM ALIR MULTI UNIT

## Slide 5: RECYCLE (DAUR ULANG)
arus yang dikembalikan ke suatu unit proses untuk diolah kembali
Contoh : reaksi A  B

## Slide 6: RECYCLE (DAUR ULANG)

## Slide 7: BY PASS (ARUS PINTAS)
arus yang dilewatkan di luar unit proses untuk mengurangi kadar sesuatu yang berlebih
process
by pass
feed
product

## Slide 8: Contoh kasus

## Slide 10: Purging (arus buang)
ditujukan untuk membuang bahan inert agar tak terakumulasi dalam proses

## Slide 11: Contoh arus recycle

## Slide 13: Latihan 1
Suatu industri memisahkan campuran A dan B menggunakan distilasi. Umpan menara distilasi I berisi 50% A dan 50% B ( % berat). Diinginkan distilat (hasil atas) menara distilasi I berisi 90% A. Sedangkan bottom (hasil bawah menara distilasi ) I ini dicampur dengan fluida yang berisi 30%A dan 70% B. Campuran itu diumpankan ke manara distilasi II, sehingga diperoleh distilat berisi 60% B. Jika kecepatan umpan distilasi I adalah 100kg/j, distilat menara distilasi I adalah 49 Kg/j, fluida yang dicampur dengan botom distilasi I adalah 30 Kg/j, serta distilat menara distilasi II adalah 30 Kg/j, tentukan semua kecepatan arus dan komposisi arus lainnya.

## Slide 14: Latihan 2
  Pemekatan larutan gula di suatu pabrik gula dijalankan dalam 2 langkah. Pertama, larutan gula 10% diumpankan ke evaporator I yang menghasilkan larutan gula 18%. Larutan hasil evaporator I ini diumpankan ke evaporator II sehingga dihasilkan larutan gula 50%. Tentukan :
  Laju air yang teruapkan dari masing-masing evaporator.
  Laju larutan yang diumpankan ke evaporator II.
  Laju produk yang dihasilkan.