## Slide 1: TRANSFER MASSA KONVEKSI

## Slide 2
Bahasan ‘transfer massa dengan diffusi” hanya berkaitan dengan teori transfer massa pada satu fase
Dalam praktek industi senyawa ditransfer antar fase
Perpindahan massa terjadi secara bersamaan secara difusi dan konveksi.

## Slide 3: Kecepatan perpindahan massa
Persamaan umum transfer massa
Nilai kc tergantung dari sifat padatan, sifat fluida, geometri alat, kecepatan pengadukan;
Padatan A murni
CAs
CA
Massa A
Wkt . Luas transfer
Koefisien transfer massa
Konsentrasi A jenuh
Konsentrasi A di badan utama cairan
NA = kc (CAs – CA)

## Slide 4
Transfer massa antar fasa satu film

## Slide 5: Koefisien transfer massa berbagai sistem

## Slide 7: Transfer massa antar fasa dua film
Contoh : absorpsi gas, transfer massa dari gas ke cairan
Profil gradien konsentrasi

## Slide 8
Stripping : transfer massa dari cairan ke gas
Profil gradien konsentrasi

## Slide 9: Koefisien transfer mass individual
Laju transfer massa dari gas ke cairan
dan
Saat kondisi steady state
diperoleh

## Slide 10: Hubungan kesetimbangan
Pada batas antar fase terdapat hubungan kesetimbangan
Pada sistem gas-cair hubungan kesetimbangan dinyatakan dengan hukum Henry

## Slide 11: Koefisien transfer massa keseluruhan
Konsentrasi senyawa di batas antar fase sukar dievaluasi
Dua film dibayangkan dapat diwakili oleh satu film gabungan
Film gabungan dapat dianggap terjadi di fasa 1 ataupun fase 2

## Slide 12
Gas
PAG
Cairan
CAL
CA*
Gas
PAG
cairan
CAL
PA*
Film gabungan di fase gas
Film gabungan di fase cair

## Slide 13
Jika film gabungan dianggap berada di fase gas,
Nilai KG dapat dievaluasi sbb:
Tahanan transfer massa keseluruhan fase gas
Tahanan transfer massa individu fase gas
Tahanan transfer massa individu fase cair

## Slide 14
Jika film gabungan dianggap berada di fase cair, dengan cara yang sama diperoleh
Tahanan transfer massa keseluruhan fase cair

## Slide 15: Contoh
Dalam suatu percobaan absorpsi amonia menggunakan air dalam kolom dinding basah, diperoleh nilai koefisien transfer massa keseluruhan, KG sebesar 2,74 x 10-9 kmol/m2.s.Pa. Pada suatu titik di dalam kolom, fraksi mol amonia pada fase gas sebesar 0,08 dan konsentrasi amonia pada fase cair 0,064 kmol/m3 larutan. Kolom dioperasikan pada 293 K dan 1,013 x 105 Pa. Pada suhu tersebut, nilai konstanta Henry sebesar 1,358 x 103 Pa/(kmol/m3). Jika 85% dari tahanan transfer massa keseluruhan terjadi pada fase gas, tentukan koefisien transfer massa individu dan komposisi interface (batas muka).Tekanan sisitem = 1 atm.