## Slide 1: PP KONDUKSI
STEADY STATE
ONE DIMENSIONAL

## Slide 2: PERSAMAAN UMUM
BIDANG DATAR
Asumsi :
Gradien suhu hanya pada sumbu x

## Slide 3: cont’d
Tidak ada panas dibangkitkan dalam slab
Kondisi steady state

## Slide 4: cont’d
Sehingga :
∂2T / ∂2x = 0

## Slide 5
Boundary cond. :
X = 0 T = T1
X = L T = T2
Peny. PD :
d2T / dx2 = 0
dT / dx = C1
T = C1 . x + C2, masukkan BC :
T1 = C2
T2 = C1.L + C2
Sehingga :
T2 = C1.L + T1
Jadi :
C1 = (T2 – T1) / L
C2 = T1

## Slide 6: Persamaan akhir :
T = (T2 – T1) . X + T1
L
Atau :
T – T1 = x
T2 – T1 L
X = 0
X = L
L
T1
T2
X = ? T = ?

## Slide 7: Hukum Fourier
Laju pp :
q = - kA dT/ dx dengan dT / dx = T2-T1 / L
Sehingga :
qx = - kA (T2-T1) / L
= T1-T2 / (L/kA)
qx /A = (T1-T2) / R
Laju pp = beda suhu antara 2 permukaan dibagi dengan tahanan bahan
hambatan

## Slide 8: PP konduksi searah dengan hambatan rangkap-koordinat kartesian

## Slide 9: PP konduksi searah dengan hambatan rangkap

## Slide 12
Lihat kasus-kasus transfer panas pada plat datar dan dinding komposit
(literatur : Holman, Serth dll)

## Slide 13: PERSAMAAN UMUM
KOORDINAT SILINDER
Buat asumsi seperti pada plat datar

## Slide 15: Cont’d
Silinder tunggal :
A = 2 П r L
qr = - kA dT/dr
qr = (T1 – T2) / R
qr = [(T1 – T2).2 П k L] / ln (ro / ri)
Silinder komposit :

## Slide 16: PP konduksi searah dengan hambatan rangkap-koordinat silinder

## Slide 17
Tebal isolasi pada tangki dapat ditentukan bila q dihitung dari neraca panas dan T masing-masing diketahui / ditentukan.

## Slide 18: Lihat contoh soal 2-2 Holman

## Slide 21: PERSAMAAN UMUM
KOORDINAT BOLA
Buat asumsi seperti pada plat datar

## Slide 22: PP konduksi searah koordinat bola / spherical
Notes: 22

## Slide 23: Cont’d
bola :
A = 4 П r2
qr = - kA dT/dr
qr = (T1 – T2) / R
= 4 П ri ro k (T1 – T2) / (ro – ri)
dengan