## Slide 1: Analisa dimensi
Metode rayleigh & buckingham

## Slide 2: Analisa dimensi
Suatu fenomena dapat dinyatakan sebagai persamaan yang mengandung variabel-variabel tertentu.
Dapat digunakan untuk mencari bentuk persamaan secara lengkap dengan konstantanya.

## Slide 3: Dimensi primer dan sekunder
Dimensi primer
Berasal dari besaran primer :
Dimensi sekunder
Besaran | Dimensi
Massa | M
Waktu | t
Suhu | T
Panjang | L
Panas | H
Berasal dari besaran sekunder :
Besaran | Dimensi
Kecepatan (dX/dt) | 
Densitas (m/V) | 
Percepatan | 
Gaya | M
Besaran | Dimensi
Kecepatan (dX/dt) | 
Densitas (m/V) | 
Percepatan | 
Gaya | 

## Slide 4: Tuliskan dimensi untuk :
Besaran | Simbol | Dimensi
Debit | Q | 
Laju alir massa | M | 
Viskositas |  | 
Panas jenis | C | 
Konduktivitas termal | k | 
Tegangan muka |  | 
Koefisien transfer panas | h | 
Notes: Viskositas : besarnya gaya yang dibutuhkan untuk menggerakkan satu lapisan fluida dengan kecepatan linier tetap, tiap satuan luas sejarak tertentu dari dinding
Konduktivititas termal : besaran intensif bahan yang menunjukkan kemampuannya untuk menghantarkan panas

## Slide 5: Bilangan tak berdimensi
Dalam analisa dimensi, suatu persamaan dinyatakan dalam bentuk bilangan-bilangan tak berdimensi.
Bilangan tak berdimensi :
Apabila dijabarkan dalam persamaan dimensi dasarnya, perbandingan pembilang dan penyebutnya = 1.
Contoh :
Bilangan | Simbol | Dimensi
Reynold | Re | 
Nusselt | Nu | 
Prandtl | Pr | 
Bilangan | Simbol | Dimensi
Reynold | Re | 
Nusselt | Nu | 
Prandtl | Pr | 

## Slide 6
Bilangan | Persamaan | Dimensi
Reynold |  | 
Nusselt |  | ?
Prandtl |  | ?
Bilangan | Persamaan | Dimensi
Reynold |  | 
Nusselt |  | ?
Prandtl |  | ?

## Slide 7: Penyelesaian analisa dimensi
Hubungan antara variabel dalam suatu peristiwa dapat dinyatakan dalam persamaan empiris :
X0, X1, X2 : besaran
C1, C2 : konstanta
A : bilangan murni

## Slide 8: Contoh :
Dalam suatu peristiwa perpindahan panas,
Nu = a.
Konstanta c1, c2 dicari dari penelitian.

## Slide 9: Langkah-langkah penyelesaian analisa dimensi
Cari variabel yang berpengaruh
Tuliskan hubungan fungsionalnya
Tuliskan parameter  sbg suatu pangkat tak diketahui
Untuk tiap , tuliskan pangkatnya hingga pangkat masing-masing dimensi = 0
Selesaikan secara serentak
Masukkan kembali pangkat/konstanta utk memperoleh parameter  tak berdimensi

## Slide 10: Contoh 1:
Mencari jarak jatuh bebas suatu bola dalam vakum.
Variabel yang berpengaruh :
S = f(g,t)
Dapat dituliskan sebagai S = A.
Dinyatakan dalam persamaan dimensional :

## Slide 11: lanjutan
Dituliskan dalam persamaan pangkatnya :
M : 0 = 0
L : 1 = c1
t : 0 = -2c1 + c2
Selesaikan : c1 = 1
c2 = 2
Persamaan awal menjadi : S = A.
Nilai A diperoleh melalui eksperimen.

## Slide 12: Perhatikan kesalahan-kesalahan berikut :
1. Andaikan kita menganggap variabel yang berpengaruh adalah :
S = f(M,g,t)
dituliskan sebagai S = A.
Dinyatakan dalam persamaan dimensional :
M : 0 = c1
L : 1 = c2
t : 0 = -2c2 + c3  c3 = 2
Sehingga S = A. (sama)

## Slide 13: Perhatikan kesalahan-kesalahan berikut :
2. Andaikan kita menganggap variabel yang berpengaruh adalah :
S = f (t)
dituliskan sebagai S = A.
Dinyatakan dalam persamaan dimensional :
M : 0 = 0
L : 1 = 0 (sebuah ketidakbolehjadian)
t : 0 = c1
Sehingga persamaan tidak bisa diselesaikan.

## Slide 14: Bagaimana bila variabel yang dipilih salah?

## Slide 15: Misal :
S = f(D,,t)
dituliskan sebagai S = A.
Dinyatakan dalam persamaan dimensional :
M : 0 = c2
L : 1 = c1-3c2  c1 = 1
t : 0 = c3
Sehingga S = A. (salah, tetapi umumnya baru diketahui setelah eksperimen)

## Slide 16: Contoh 2:
Mencari jarak jatuh bola dalam medium cair.
Penyelesaian cara RAYLEIGH
Variabel yang berpengaruh :
S = f(g,v,t,m,d,,)
Dapat dituliskan sebagai S = A..
Dinyatakan dalam persamaan dimensional :

## Slide 17: lanjutan
Dituliskan dalam persamaan pangkatnya :
M : 0 = c4 + c6 + c7 1)
L : 1 = c1 + c2 + c5 - 3c6 - c7 2)
t : 0 = -2c1 - c2 + c3 - c7 3)
Terdapat 3 persamaan dengan 7 bilangan unknown.
Sehingga 3 bilangan harus dinyatakan dalam 4 bilangan lainnya.

## Slide 18: lanjutan:
Misal dipilih 3 bilangan (c1, c2, c7) dinyatakan dalam 4 bilangan lainnya (c3, c4, c5, c6) :
c7 = -c4 – c6 1)
1 = c1 + c2 + c5 - 3c6 - c7 2)
c1 = 1 - c2 - c5 + 3c6 +(-c4-c6) = 1 – c2 – c4 - c5 +2c6 2a)
0 = -2c1 - c2 + c3 - c7 3)
c2 = -2c1 + c3 – (-c4-c6) 3a)
Masukkan persamaan 2a) ke 3a)

## Slide 19: lanjutan
C1 = 1 – (-2c1 + c3 – c7) – c4 - c5 +2c6
= 1 + 2c1 – c3 + c7 –c4 – c5 + 2c6
C1 = c3 – (-c4-c6) + c4 + c5 – 2c6 - 1
c1 = c3 + 2c4 + c5 – c6 -1
c2 = -2c1 + c3 + c4 +c6 = - 2(c3 + 2c4 + c5 – c6 -1) + c3 +c4+c6
c2 = - c3 – 3c4 – 2c5 + 3c6 +2

## Slide 20: lanjutan
S = A.
Kumpulkan besaran yang sama :
S = A.
  Kelompok tak berdimensi
S [=]

## Slide 21: Penyelesaian cara BUCKINGHAM
Untuk soal yang sama, variabel yang berpengaruh :
S = f(g,v,t,m,d,,)
Dituliskan sebagai A..
Dinyatakan dalam persamaan dimensional :
= 1

## Slide 22: lanjutan
M : c5 + c7 + c8 = 0 1)
L : c1 + c2 + c3 + c6 - 3c7 – c8 = 0 2)
t : -2c2 – c3 + c4 – c8 = 0 3)
Ada 3 persamaan dengan 8 bilangan unknown.
3 bilangan dinyatakan sebagai fungsi bilangan lainnya.
Dipilih : c3, c4, c5 dengan syarat nilai determinannya  0

## Slide 23: lanjutan
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
1 0 0 = 1 0 0 + 1 0 0 + 1 0 0
-1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0
Nilai determinannya : 0(0 -0)+0(0-0)+1(1-0) = 1  0 (boleh dipakai)
M : c5 + c7 + c8 = 0 1)
L : c1 + c2 + c3 + c6 - 3c7 – c8 = 0 2)
t : -2c2 – c3 + c4 – c8 = 0 3)
c3
c4
c5
1)
2)
3)

## Slide 24: lanjutan
Dibuat kelompok tak berdimensi :
c1 = 1 c2 = 0 c6 = 0 c7 = 0 c8 = 0
Isikan dalam persamaan 1) – 3) di atas dan dicari c3, c4, c5:
M : c5 + c7 + c8 = 0  c5 = 0
L : c1 + c2 + c3 + c6 - 3c7 – c8 = 0  1 + c3 = 0  c3 = -1
t : -2c2 – c3 + c4 – c8 = 0  -c3 + c4 = 0  c4 =-1

## Slide 25: lanjutan
Kelompok tak berdimensi 1 ini disebut 1, sehingga :
1 = (
Untuk memperoleh 2, dibuat :
c1 = 0 c2 = 1 c6 = 0 c7 = 0 c8 = 0
Selesaikan dengan cara yang sama sehingga diperoleh :
c3 = -1; c4 = 1; c5 = 0 dan 2 = (

## Slide 26
Lanjutkan hingga diperoleh 3, 4 dan 5 dan diperoleh bentuk persamaan kelompok tak berdimensi :
, , , ]

## Slide 27: Latihan Soal
Pada proses mixing suatu campuran cairan dalam tangki tanpa bafel, besarnya daya impeller (Power impeller, P, J/s) dipengaruhi oleh diameter impeller (D, m), kecepatan putar impeller, rps, rotasi per sekon (N, 1/s), sifat fisis campuran berupa densitas (ρ, kg/m3) dan viskositas (μ, kg/m.s) dan percepatan gravitasi (g, m/s2).
Buatlah suatu analisis dimensi untuk mendapatkan hubungan variabel-variabel tersebut dalam bentuk bilangan tidak berdimensi. Catatan : boleh menggunakan salah satu cara ini : π Buckingham atau Rayleigh.