## Slide 1: SIFAT FISIS
MINYAK NABATI

## Slide 2
Analisis sifat fisis diperlukan untuk kepentingan penggunaan seperti :
Oiliness
Aktivitas permukaan
Kelarutan
Perubahan fase
Dalam kaitannya dengan molekul berantai panjang penyusun minyak.

## Slide 3: OILINESS dan VISKOSITAS
Oiliness  Kemampuan untuk membentuk lapisan berminyak pada permukaan bahan (lubricant films)
Viskositas  parameter gesekan internal dalam molekul
Viskositas minyak sedikit menurun dengan kenaikan derajat ketidakjenuhan minyak (makin tak jenuh  makin encer)
Viskositas minyak sedikit meningkat dengan kenaikan berat molekul.
Viskositas minyak hanya sedikit dipengaruhi oleh temperatur

## Slide 4: WARNA
WARNA ALAMI
karena ada zat warna yg ikut terekstrak bersama minyak
Contoh :
karoten (kuning)
klorofil (kehijauan)
antosian (kemerahan)
xantofil (kecoklatan)

## Slide 5
WARNA AKIBAT OKSIDASI & DEGRADASI
reaksi kimia karena pengaruh lingkungan yang tidak dikehendaki juga karena adanya reaksi dengan reduktor (aldehid dan amina)
Contoh :
warna gelap
warna coklat
warna kuning

## Slide 6: ODOR & FLAVOR
Terdapat secara alami pada komponen bukan minyak
contoh : beta ionone (minyak sawit)
nonil metilketon (minyak kelapa)
Pembentukan asam lemak rantai pendek akibat peruraian komponen minyak / lemak

## Slide 7: KELARUTAN
Tidak larut dalam air, kecuali minyak jarak (castor oil)  mengandung asam risinoleat yang memiliki gugus hidroksi pada rantai alkil
Asam lemak rantai pendek larut dalam air
Sedikit larut dalam alkohol
Larut sempurna dalam etil eter, CS2 dan pelarut halogen (non polar)
Asam lemak tak jenuh (PUFA) sangat mudah larut dalam pelarut organik dibanding ALJ

## Slide 8: BERAT JENIS
Lebih rendah dari berat jenis air (sekitar 0,8 g/mL)
Biasa diukur pada suhu 25, 40 atau 60oC (untuk lemak yang titik cairnya tinggi)

## Slide 9: INDEKS BIAS
Derajat penyimpangan cahaya yang dilewatkan pada medium minyak.
Untuk identifikasi unsur minyak atau pengujian kemurnian
IB meningkat dengan kenaikan panjang rantai karbon, jumlah ikatan rangkap, dan bobot molekul (nilainya sekitar 1,4)

## Slide 10: TEMPERATUR
Titik leleh
Titik didih
Titik lunak
Slipping point
Shot melting point
Titik asap
Titik nyala
Titik api
Titik kekeruhan (turbidity point)

## Slide 11
Titik leleh
Suhu dimana mulai terjadi perubahan fasa dari padat ke cair.
Tidak mempunyai nilai tertentu karena minyak mengandung komponen organik yg bermacam-macam
Merupakan indeks besarnya gaya ikatan antar molekul
Titik leleh makin tinggi apabila :
- makin panjang rantai C
- makin jenuh rantai C

## Slide 12
Titik Didih
Suhu dimana mulai terjadi perubahan fasa dari cairan ke uap
titik didih makin tinggi seiring dgn makin panjangnya rantai karbon

## Slide 13
Titik Lunak (softening point)
tabung kapiler diisi dgn minyak
lalu dimasukkan ke dlm lemari es selama 1 malam hingga minyak membeku
tabung kapiler lalu diikat bersama termometer dan dimasukkan ke dalam beaker glass berisi air
lambat laun suhu akan naik
suhu dimana minyak mulai naik dalam tabung kapiler disebut titik lunak

## Slide 14
Titik Luncur (slipping point)
pipa kapiler diisi dgn lemak
lalu dimasukkan ke dlm wadah tertutup berisi termometer
wadah digoyang hingga suhu akan naik
suhu dimana lemak dlm pipa kapiler mulai melincir disebut titik luncur

## Slide 15
Shot Melting Point
suhu dimana terjadi tetesan pertama dari minyak

## Slide 16
Titik Asap
Suhu dimana minyak mulai berasap pada proses pemanasan
Minyak goreng yang baik diharapkan memiliki smoke point yang tinggi
BM >> smoke point >>
Titik Nyala
suhu dimana campuran uap minyak dan udara mulai terbakar

## Slide 17
Titik Api
suhu dimana dihasilkan pembakaran terus-menerus.
Tergantung pada kadar FFA dalam lemak/minyak
Contoh :
MINYAK JAGUNG
Smoke Point  450 oF pada 0,01% FFA
menjadi 200 oF pada 100% FFA
Flash Point  625 oF pada 0,01% FFA
menjadi 386 oF pada 100% FFA
Fire Point  685 oF pada 0,01% FFA
menjadi 430 oF pada 100% FFA

## Slide 18: Titik kekeruhan (turbidity point) suhu saat muncul kekeruhan
Minyak dicampur dengan pelarut
Pemanasan hingga larut sempurna
Pendinginan perlahan hingga terjadi pemisahan minyak dg pelarut

## Slide 19: PENGUJIAN SIFAT FISIS
MINYAK NABATI

## Slide 20: PENENTUAN KADAR MINYAK
dilakukan dengan menggunakan soxhlet apparatus
Ekstraksi dengan soxhlet apparatus  efisien karena pelarut yang digunakan dapat diperoleh kembali.

## Slide 21: Soxhlet apparatus

## Slide 22: PROSEDUR
Labu dibersihkan dan dikeringkan
Bahan yang akan diekstrak ditimbang dan dibungkus kertas saring
Bahan dimasukkan ke dalam soxhlet
Masukkan sejumlah tertentu pelarut ke dalam labu alas bulat
Hidupkan pemanas, didihkan pelarut hingga terjadi reflux yang berulang-ulang
Hentikan proses apabila pelarut yang menetes ke dalam labu sudah jernih

## Slide 23
Kadar minyak (%) = (A – B) 100
                Bobot sampel (g)
dimana,
A = Bobot wadah & ekstrak minyak (g)
B = Bobot wadah kosong (g)

## Slide 24: Kadar Air & Zat Menguap
Cara Hot Plate
Utk semua jenis minyak & lemak, (termasuk mentega & margarin, minyak kelapa  FFA >> )
Harus diaduk agar homogen krn minyak tak larut dalam air.

## Slide 25: PROSEDUR
Timbang sampel 5-20 gr dlm gelas piala kering
Panaskan sampel pada hotplate sambil memutar gelas piala secara perlahan-lahan dg tangan, agar minyak tdk memercik.
Pemanasan dihentikan setelah tdk tampak lagi gelembung gas/buih
sampel dimasukkan ke dlm desikator & didinginkan sampai suhu kamar
Timbang sampel

## Slide 26
Kadar air & zat menguap (%) =
Bobot yg hilang (g) x 100
Bobot sampel (g)

## Slide 27
Cara Oven Terbuka
Digunakan untuk lemak hewani & nabati, tapi tdk dpt digunakan untuk minyak yg mengering (drying oils) atau setengah mengering (semi drying oils).

## Slide 28: PROSEDUR
Timbang sampel 5 gr dlm gelas piala kering
Keringkan dalam oven bersuhu 105 C selama 30 menit
sampel dimasukkan ke dlm desikator & didinginkan sampai suhu kamar
Timbang sampel, ulangi hingga pengurangan berat sampel < 0,05%

## Slide 29
Cara Oven Hampa Udara
Digunakan untuk semua jenis minyak & lemak kecuali minyak kelapa & minyak yg sejenis yg mengandung asam lemak bebas < 1 %.

## Slide 30: PROSEDUR
Timbang sampel 5 gr dlm gelas piala kering
Keringkan dalam oven bersuhu
< 25 C selama 60 menit
sampel dimasukkan ke dlm desikator & didinginkan sampai suhu kamar
Timbang sampel, ulangi hingga pengurangan berat sampel < 0,05%

## Slide 31: Berat Jenis & spesific gravity
Sp. Gravity adalah perbandingan berat dr suatu volume sampel pd suhu 24oC dg berat air pd volume & suhu yg sama.
Digunakan untuk semua minyak & lemak yg dicairkan.
Alat  piknometer.

## Slide 32: Hydrometer, spesific gravity

## Slide 33: Prosedur
Membersihkan piknometer & mengeringkannya, lalu diisi dg air suling yg mendidih & didinginkan pd suhu 20o-23oC.
Lalu direndam dlm bak air bersuhu 25oC+/-0.2oC & dibiarkan pd suhu konstan selama 30 menit.
Piknometer diangkat & dikeringkan, lalu ditimbang. Bobot air adalah selisih bobot piknometer + Isi dikurangi bobot piknometer kosong.

## Slide 34
Sampel disaring dg kertas saring untuk membuang bahan asing & fraksi air, lalu didinginkan sampai 20o-30oC.
Dimasukkan ke dlm piknometer, lalu direndam dlm bak air (sama dg langkah 2) & ditimbang (sama dg langkah 3).
Bobot jenis minyak pd 25oC/25oC =
(berat piknometer+minyak)-(berat piknometer kosong)
    Volume air pd 25oC (ml)

## Slide 35
Jika berat jenis pd suhu 25oC sudah diketahui, maka menghitung berat jenis pd suhu tertentu lainnya dpt digunakan rumus :
G = G + 0.0007 (T – 25oC)
Keterangan:
G = berat jenis pd 25oC
G’= berat jenis pd ToC/25oC
T = suhu minyak (oC)

## Slide 36: TITIK LELEH
Menurut Krischenbauer (1960), asam lemak selalu menunjukkan kenaikan titik leleh dg makin panjangnya rantai karbon.
Asam lemak yg derajat ketidakjenuhannya makin tinggi  titik leleh rendah.
Minyak atau lemak nabati pd umumnya berfase cair shg harus dibekukan dulu dlm lemari es.

## Slide 38: Prosedur
Sampel dicairkan dulu & disaring dg kertas saring, lalu dicelupkan sedikitnya 3 buah pipa kapiler gelas berdiameter 1 mm hingga cairan minyak dlm tabung naik setinggi 1 cm.
Pipa-pipa tsb dimasukkan dlm gelas piala & disimpan dlm lemari es pd suhu 4o-10oC selama 16 jam.
Lalu pipa-pipa tsb dikeluarkan dr lemari es & diikatkan dg termometer shg ujung tabung terbawah sama letaknya dg ujung tempat air raksa dr termometer.

## Slide 39
Bersama termometer, pipa-pipa tsb dicelupkan dlm gelas piala 600 ml yg setengahnya berisi air suling. Bagian bawah termometer terendam 3 cm. suhu air ditetapkan kira-kira 8o-10oC di bawah titik cair sampel. Sambil diaduk, suhu air pemanas dinaikkan rata-rata sekitar 0.5oC tiap menit. Pemanasan dilakukan hingga isi tabung seluruhnya mjd jernih.
Suhu isi tabung dicatat & dihitung rata-ratanya. Perbedaan suhu antar isi tabung tdk boleh > 0.5oC. Suhu rata-rata ini adalah titik cair minyak/lemak.

## Slide 40: Titik Lunak (Softening point)
Titik lunak adalah suhu dimana lemak mulai mencair shg dpt bergerak/meluncur dlm tabung kapiler.

## Slide 41: Prosedur
Minyak/lemak disaring lalu dicelupkan 3 pipa kapiler sampai minyak dlm tabung naik 10 mm.
Lalu minyak didinginkan tiba-tiba dg memasukkan ujung pipa kapiler tsb ke dlm potongan es, shg minyak membeku.
Pipa kapiler dimasukkan dlm lemari pendingin pd suhu 9o-10oC selama
16 jam.

## Slide 42
Pipa kapiler dikeluarkan & diikatkan pd termometer, lalu dicelupkan dlm gelas piala 600 ml yg berisi air sedalam 3 cm.
Suhu awal 8o-10oC di bawah titik lunak sampel, lalu suhu dinaikkan rata-rata 1oC tiap menit & 0.5oC setelah mendekati titik lunak.
Pemanasan diteruskan sampai kolom lemak/minyak dlm tabung mulai naik & dicatat skala termometer dr masing-masing tabung. Suhu rata-ratanya adalah titik lunak lemak/minyak.

## Slide 43: Titik luncur (Slippping Point)
Silinder kuningan yang kecil diisi lemak padat dan disimpan dalam bak tertutup dan dihubungkan dengan termometer
Temperatur naik bila bak digoyangkan
Temperatur saat lemak mulai naik atau temperatur saat lemak mulai tergelincir disebut titik luncur

## Slide 44: Shot Melting Point
suhu dimana terjadi tetesan pertama dari minyak atau lemak
Semakin besar kandungan as. Lemak jenuh atau semakin panjang rantai karbonnya maka titik cairnya pun makin tinggi

## Slide 45: Turbidity Point
Turbidity point (Uji Crismer & Valenta) adalah suhu dimana minyak/lemak cair berubah mjd fase padat.
Pengujian ini dilakukan untuk menentukan adanya pemalsuan atau pencemaran oleh bahan asing atau pencampuran minyak.

## Slide 46: Prosedur
Sampel dimasukkan dlm gelas piala berisi asam asetat glasial atau etil alkohol & campuran alkohol 92% dg amil alkohol 92%, lalu dipanaskan.
Larutan didinginkan perlahan-lahan sampai mulai menghablur.
Suhu dimana mulai terlihat adanya kristal-kristal lemak dinyatakan sbg turbidity point/biasa disebut jg sbg titik kritis.

## Slide 47: Indeks Bias
Indeks bias suatu zat adalah perbandingan dr sinus sudut sinar jatuh & sinus sudut sinar pantul dr cahaya yg lewat suatu zat.
Pengujian indeks bias dpt digunakan untuk menentukan kemurnian minyak & terjadinya hidrogenasi katalisis.
Alat yg digunakan adalah refraktometer ABBE yg dilengkapi dg pengatur suhu.
Pengujian dilakukan pd suhu 40oC untuk lemak & 25oC untuk minyak.

## Slide 48
Indeks bias pd suhu tertentu didapat dg perhitungan:
R = R’ + K (T’ – T)
Keterangan:
R = pembacaan skala pd suhu ToC
R’= pembacaan skala pd suhu T’ oC
T’= suhu dimana R’ akan dicari (oC)
K = faktor koreksi; 0.000365 untuk lemak, dan 0.000385 untuk minyak

## Slide 49: Sifat Spektral (Spectral Characteristic)
Lemak & minyak mengandung zat-zat warna yg dpt menyerap cahaya spektrum. Warna ini menentukan mutu minyak & lemak.
Alat  spektrofotometer
contoh : spektroskop emisi,
spektroskop fluorescence
spektroskop absorpsi.
Warna berbeda-beda karena perbedaan absorpsi spektrum warna.

## Slide 50: Prosedur
Menghidupkan alat dg memutar tombol zero control searah dg jarum jam sampai lampu merah menyala.
Setelah beberapa lama (kira-kira 5-10 menit) sebelum ada tabung seleksi di dalamnya, zero control diatur sampai skala menunjukkan angka nol.
Lalu dimasukkan tabung berisi larutan pembanding (biasanya air suling) & dg memutar tombol light control nilai transmisi diatur sampai menunjukkan angka 100%.
Larutan pembanding diganti dg sampel yg akan diperiksa & angka % transmisi dpt dibaca pd skala.

## Slide 51: Kelarutan
Kelarutan minyak/lemak dlm pelarut ditentukan oleh sifat polaritas asam lemaknya.
Minyak & lemak tdk larut dlm air dingin & sedikit larut dlm alkohol, terutama minyak dg berat molekul rendah, kecuali minyak jarak.
Minyak & lemak dpt larut sempurna dlm eter, hidrokarbon, benzene, karbon disulfida & pelarut-pelarut halogen.

## Slide 52
Sifat & daya kelarutan ini digunakan sbg dasar pd praktek pengujian analitis & ekstraksi minyak dg pelarut.
Sifat minyak & lemak yg larut dlm pelarut tertentu digunakan dlm pengolahan minyak secara komersil (solvent extraction).
Semakin panjang rantai karbon, maka minyak & lemak tsb semakin sukar larut.

## Slide 53: Warna (Metode Wesson)
Warna minyak/lemak dpt diketahui dg membandingkan warna sampel dg warna standar yg telah diketahui nilainya yg diukur dg spektrofotometer.
Yg paling banyak digunakan adalah kolorimeter Wesson. Dg alat ini, warna minyak dibandingkan dg gelas lovibond berwarna.

## Slide 54: Prosedur
Sampel minyak yg telah disaring & jernih dimasukkan dl tabung penguji 135.35 mm & suhu dlm alat ditetapkan 22o +/- 2oC. Jika pd suhu ini sampel belum cair, maka dpt dipanaskan sampai 10oC di atas titik cairnya.
Tabung sampel dimasukkan dlm kolorimeter & di sampingnya diletakkan gelas berwarna merah & kuning sbg pembanding. Lalu warna minyak & gelas dilihat melalui teropong.
Gelas berwarna tsb diganti-ganti sampai didapat warna yg sama dg warna sampel.

## Slide 55: Viscometer

## Slide 56: Smoke point, ASTM 1322

## Slide 57: Cloud & Pour Point

## Slide 58: Tugas
Susun diagram alir (blok diagram) prosedur pengujian sifat fisis minyak dari narasi yang sdh ditampilkan di depan. Cross chek dengan referensi (misal buku Ketaren, Sudarmaji dll) akan lebih baik untuk memudahkan penyusunan blok diagram.
Penyusunan DAP mengikuti aturan : yang tertulis di dalam blok/kotak adalah proses, bahan yang masuk / keluar tidak diberi kotak.